## Slide 1
IoT Solution MMI : 관제 시스템
Smart Safety Solution
0000.00.00

## Slide 2
개정 이력 (History)
Version | Amendment / Addition Detail | Write Data | Author | Agreement | Distribution date
1.03~1.06 | history-001 (가스센서 위치변경) : 디바이스 설치 위치에 대한 내용 변경 - 관제는 필드매니저와 다르게 '설치 위치'만 변경 가능 history-002 (안전 모니터링-가스센서) : 가스센서 예열 남은시간 표기 history-003 / history-004 / history-005 / history-006 : 좌측 표기방식 변경 (선택됨을 표기) : 비상선포 된 빌딩만 보여짐 : 3D Map 보기 추가/ 현장 상황조치 삭제history-007 : 작업구역&작업자의 STEL/TWA 위험알림 추가 history-008 : 푸시 & AP 알림을 컨트롤 할 것 history-009 : 일일 안전현황 MMI 배포 일일 발생되는 안전상황에 대한 KPI 화면 history-010 : 안전점검 현황 MMI 배포 history-011 : 서버에서 가스센서의 버전을 변경할 수 없기 때문에 삭제 history-012 : Ver 변경버튼 삭제 (2번) history-013 : 안전관리자 여부 추가 |  |  |  | 
1.07~1.08 | history-014 : 현장선택 팝업 -> 로그인 후 팝업으로 변경 history-015 : 비상선포 전에는 좌측 메뉴영역/ Map 영역에서 터치하여 상세내용을 보는 액션 없음 - 비상선포 전 상태에서는 터치되는 내용은 없음. 비상현황이 없기 때문 - 비상선포 후 상태에서는 비상선포 된 빌딩/층만 보여지게 됨 |  |  |  | 
1.09~1.10 | History-016 : 스마트 태그 발급 시 출입구역 지정하는 부분 삭제 |  |  |  | 
1.11 | History-017 : 소속현장 및 관리자 권한 표시 화면 [GUI 수정 필요] |  |  |  | 
1.12-1.20 | History-018 : 경고 해제사유 입력필드 추가 (이미지는 1개만 등록) History-019 : 경고 해제사유 입력내용 추가 History-020 : 조치 전/후 --> 경고 중, 경고 해제 두가지로 변경 History-021 : 선택 후 현장상황조치 기능 생성 (테이블 선택영역 추가) History-022 : 비상대피 안내방송 삭제 및 화면내용 수정 History-023 : 관계자 투입 기능 정의 History-024 : 아이콘 추가 History-025 : 이벤트 조치완료 버튼 추가 History-026 : 이벤트 조치내용 팝업 추가 (popup 050 추가) History-027 : STEL/ TWA 에 대한 노출방식 및 문구 변경 History-028 : 이벤트 조치 프로세스 추가 History-029 : [위치태그] 배터리 부족 시 표기방식 변경 (리스트,정보페이지) History-030 : 온/습도를 통한 화재위험 판단 추가 History-031 : 로그인 프로세스 추가 History-032 : 출입등록 프로세스 추가 History-033 : 가스센서 규칙적용 프로세스 추가 History-034 : 경고구역 등록/해제 프로세스 History-035 : 관리자를 안전관리자로 설정하는 부분 삭제 (popup-049 삭제) History-036 : worker를 안전관리자로 설정하는 부분 추가 History-037 : 경보에 대한 도움말 팝업 추가 (popup 051 추가) |  |  |  | 
1.21~1.22 | History-038 : 미대피자/대피자는 전체 지역의 정보와 각 층의 미대피자로 구분함 |  |  |  | 
1.23 | History-039 : 지도보기 MMI 추가 |  |  |  | 
1.24 | History-040 : Map builder 의 Project ID 와 관제 현장 매칭기능 추가 |  |  |  | 
1.25 | History-041 : 출입문 진입/진출에 대한 내용 수정 (UI 개발단에서 정리) : 21페이지 |  |  |  | 
1.26 | History-042 : 소속 현장을 선택한 다음에 소속회사를 선택해야 함(관리자) : 130 페이지 |  |  |  | 

## Slide 3
Popup 조견표
팝업 명칭 | 발생상황 | 팝업 내용 | 팝업종류
Popup 000-1 | 일반 | 관리 현장 선택 | 일반 팝업
Popup 000-2 | 상시 | 티커 리스트 팝업 | 사이드 팝업
Popup 001 | 일반 | 출입자 개별 등록 팝업 | 일반 팝업
Popup 002 | 일반 | 출입자 일괄 등록 팝업 | 일반 팝업
Popup 003 | 일반 | 출입 지역 선택 | 일반 팝업
Popup 004 | 일반 | 출입 구역 선택 | 일반 팝업
Popup 005 | 일반 | 작업자 진입/진출 정보 | 사이드 팝업
Popup 006 | 일반 | 구역 입실 정보 | 사이드 팝업
Popup 007 | 일반 | 작업자 상세정보 팝업 | 일반 팝업
Popup 008 | 일반 | 가스센서 정보 | 사이드 팝업
Popup 009 | 일반 | 위험 작업현장보기 | 일반 팝업
Popup 010 | 일반 | 경고지역 등록현황 전체보기 | 사이드 팝업
Popup 011 | 일반 | 경고지역 상세내용 보기 | 일반 팝업
Popup 012 | 일반 | 현장상황조치 (3종 팝업) | 일반 팝업
Popup 013 | 일반 | 침범발생 이벤트 리스트/조치 | 사이드 팝업
Popup 014 | 일반 | 긴급호출 이벤트 리스트/조치 | 사이드 팝업
Popup 015 | 일반 | 밴드 착용자 정보 | 사이드 팝업
Popup 016 | 일반 | 안전점검일지 | 일반 팝업
Popup 017 | 일반 | 밴드 착용자 위험상황 발생 | 사이드 팝업
팝업 명칭 | 발생상황 | 팝업 내용 | 팝업종류
Popup 018 | 비상선포 | 비상지역 설정 | 일반 팝업
Popup 019 | 비상선포 | 비상상황 입실자 정보 | 사이드 팝업
Popup 020 | 비상선포 | 지난 대피현황 보기 | 일반 팝업
Popup 021 | 이벤트 | 통제구역 침범자 | 일반 팝업
Popup 022 | 이벤트 | 가스위험 알림 | 일반 팝업
Popup 023 | 이벤트 | 심박수 위험 알림 | 일반 팝업
Popup 024 | 이벤트 | 스마트 태그 긴급 호출 | 일반 팝업
Popup 025 | 이벤트 | 안전밴드 긴급 호출 | 일반 팝업
Popup 026 | 이벤트 | 작업자 정지 발생 | 일반 팝업
Popup 027 | 이벤트 | 화재위험 발생 | 일반 팝업
Popup 028 | 이벤트 | AP 이상 발생 | 일반 팝업
Popup 029 | 이벤트 | 가스센서 배터리 부족 알림 | 일반 팝업
Popup 030 | 이벤트 | 안전밴드 배터리 부족 알림 | 일반 팝업
Popup 031 | 이벤트 | 스마트태그 배터리 부족 알림 | 일반 팝업
Popup 032 | 일반 | AP 상세정보 | 사이드 팝업
Popup 033 | 일반 | CCTV 영상 크게 보기 | 일반 팝업
Popup 034 | 일반 | 지난 영상보기 리스트 | 사이드 팝업
Popup 035 | 이벤트 | 폭염주의 알림 | 일반 팝업
Popup 036 | 이벤트 | 강품주의 알림 | 일반 팝업
팝업 명칭 | 발생상황 | 팝업 내용 | 팝업종류
Popup 037 | 일반 | 지난 안전점검 일지 | 사이드 팝업
Popup 038 | 관리자 | 소속 현장 선택 | 일반 팝업
Popup 039 | 관리자 | 관리자 권한 선택 | 일반 팝업
Popup 040 | 관리자 | 관리자 일괄 등록 | 일반 팝업
Popup 041 | 일반 | 가스 경보 Ver 팝업 | 일반 팝업
Popup 042 | 일반 | 경보 Ver 리스트 팝업 | 일반 팝업
Popup 043 | 일반 | 반납 팝업 | 일반 팝업
Popup 044 | 이벤트 | 작업구역 STEL 위험 알림 | 일반 팝업
Popup 045 | 이벤트 | 작업구역 TWA 위험 알림 | 일반 팝업
Popup 046 | 이벤트 | 작업자 STEL 위험 알림 | 일반 팝업
Popup 047 | 이벤트 | 작업자 TWA 위험 알림 | 일반 팝업
Popup 048 | 일반 | 지난 안전점검 현황 | 사이드 팝업
Popup 049 | 일반 | 태그 인식(관리자 연결) | 일반 팝업
Popup 050 | 일반 | 조치내용 팝업 | 일반 팝업
Popup 051 | 일반 | 경보에 대한 도움말 팝업 | 일반 팝업

## Slide 4
로그인

## Slide 5
Process 005
로그인 프로세스
계정 판단
소속 현장
소속현장 선택
선택된 현장으로
로그인 완료
소속현장 없음 alert
사용 권한
권한 없음 alert
사용 승인
승인대기 중 alert
No
No
No
Yes
Yes
Yes
계정생성 페이지
생성요청

## Slide 6
관제 시스템
아이디 입력
**********
비밀번호 입력
□ 아이디 기억하기
Login
본 시스템은 스마트 관제를 위한 시스템으로서 불법으로 사용시에는 법적제재를 받을 수 있습니다.
본 정보는 대외비이므로 외부 유출을 불허합니다.
확인
아이디 또는 비밀번호가
일치하지 않습니다.
1
2
3-1
관리자 계정 생성하기
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 관리자 계정관리에서 생성한 아이디 입력
2 | 비밀번호 **** 로 표기
3 | 로그인 버튼
3-1 | 아이디/비밀번호 불일 치 시 출력 알럿창
3-2 | 승인 대기중 알럿창
3-3 | 소속된 현장이 없는 경우
3-4 | 권한이 없는 경우
4 | 관리자 계정 생성하기
4
확인
사용승인 대기중인 계정입니다.
관리자에게 문의하세요.
3-2
3
Popup 000-1
현장선택 팝업
Alert popup
Alert popup
확인
소속된 현장이 없습니다
관리자에게 문의하세요
3-3
확인
사용권한이 없습니다
관리자에게 문의하세요
3-4
Alert popup
Alert popup

## Slide 7
관리 현장 선택
부산 국도건설 현장
밀양 5공구 터널 현장
000000 0000 건설현장
부산 사상하단 1공구
확인
취소
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 로그인 후 출력되는 팝업
2 | 관리자에서 정해진 현장 없을경우 : 빈 공간으로 나옴 - 선택된 내용이 없기 때문에 로그인할 수 없음
Popup 000-1
현장선택 팝업
2

## Slide 8
홍길동 관리자
로그아웃
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 로그아웃 버튼을 누르면 해당 계정의 로그아웃 버튼이 나타남 빈 화면 아무곳이나 터치하면 팝업은 사라짐

## Slide 9
사진이 등록되지 않았습니다.
계정생성요청을 진행하시겠습니까?
입력하신 내용으로 계정생성요청을 진행하시겠습니까?
관리자 계정 생성하기
영문으로 입력
한글로 입력
관리자 ID
관리자 명
생성 요청
취소
010
연락처
-
1234
-
1234
Image003-00123.jpg
사진 등록
1
2
4
6
6-1
6-2
영문, 숫자 포함 8자리 이상~16자리 이하
비밀번호
3
최종 관리자의 승인 후 접속하실 수 있습니다
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 관리자명 입력 필드
2 | 관리자 ID 입력 필드
3 | 비밀번호 입력 필드 (텍스트 보임)
4 | 연락처 입력 필드
5 | 소속회사 선택 (관리자에서 등록된 협력업체 목록에서 선택)
6 | 사진등록(관리자 사진 등록
6-1 | 사진 촬영 버튼 (기본 카메라 앱 실행)
6-2 | 사진첩에서 선택 (사진첩 앱 실행)
7 | 생성요청 버튼
8 | 소속 현장 선택 (관리자에서 등록한 현장 목록에서 선택)
7
소속 회사
5
(필수)
(필수)
(필수)
(필수)
(필수)
7-6
7-7
취소
확인
취소
확인
확인
관리자명을 입력하세요
1-1
확인
관리자 ID 를 입력하세요
2-1
확인
중복되는 관리자 관리자 ID가 존재합니다
2-1
확인
비밀번호를 입력하세요
3-1
확인
연락처를 입력하세요
4-1
확인
소속을 입력하세요
5-1
소속 회사 선택
Alert popup
Alert popup
Alert popup
Alert popup
Alert popup
Alert popup
Alert popup
Alert popup
소속 현장
(필수)
소속 현장 선택
8

## Slide 10
ticker

## Slide 11
티커 영역 설명
[제 1공장] 7층 A-1 구역 침범상황 발생
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 현장에서 발생되는 모든 내용에 대해 티커 노출
2 | 티커를 누르면 이벤트 창 열림
2

## Slide 12
티커를 누르면 이벤트 팝업이 열림
경고구역 등록
낙석주의
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
위험. 작업중단.
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 낮음
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
경고구역 등록
낙석주의
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
경고구역 등록
낙석주의
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 티커에 보여지는 콘텐츠
N
1
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
경고구역 등록
낙석주의
0000.00.00
14:32:30
앞쪽 : 위치(구역)
뒤쪽 : 1 행 + 2행
[제 1공장] 7층 A-1 구역 침범상황 발생

## Slide 13
출입 관리

## Slide 14
작업자 등록정보
Process 006
출입등록 프로세스
개별등록
기본정보 입력
방문구분/기간 입력
스마트 태그 매칭
안전밴드 매칭
바코드 인식
버튼 터치
인식기
활성화
바코드 촬영
tag-385-6031
바코드 인식
인식성공
바코드 번호 입력
재시도
바코드 인식 중 입니다
잠시만 기다리세요
확인
Alert popup
Process 001
배포(등록) : 바코드 인식
바코드 인식
버튼 터치
인식기
활성화
바코드 촬영
tag-385-6031
바코드 인식
인식성공
바코드 번호 입력
재시도
바코드 인식 중 입니다
잠시만 기다리세요
확인
Alert popup
배포(등록) : 바코드 인식
일괄등록
일괄등록 양식 입력(엑셀파일)
파일 업로드
default :
승인대기 상태
Smart Tag
Safety Band

## Slide 15
작업자 ▲ | 작업자 소속 ▲ | 출입구역 ▲ | 출입 구분▲ | 방문구분 ▲ | 방문기간▲ | Device | 발급 일시 ▲ | 반납일시 ▲
홍길동 | 00 공사현장 | 일반,밀폐공간 | 승인 대기 | 수시 방문자 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 | - | - | -
나임원 (안전관리자) | 00 공사 | 일반,통제,위험 | 출입 가능 | 임직원 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 | - | 0000.00.00 10:00 | 사용중
 |  |  | 사용중 |  |  |  | 0000.00.00 10:00 | 사용중
김용접 | xxxx xx | 일반,통제,위험, 밀폐공간 | 출입 가능 | 임직원 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 |  | 0000.00.00 10:00 | 사용중
 |  |  | 사용중 |  |  |  | 0000.00.00 10:00 | 사용중
김용접 | xxxx xx | 일반,통제,위험, 밀폐공간 | 출입 가능 | 임직원 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 |  | 0000.00.00 10:00 | 사용중
 |  |  | 반납 |  |  | - | 0000.00.00 10:00 | 0000.00.00 10:00
홍길동 | 00 공사 | 일반 | 반납 | 일일 방문자 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 | - | 0000.00.00 10:00 | 0000.00.00 10:00
홍길동 | 00 공사 | 일반,밀폐공간 | 출입 불가 | 수시 방문자 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 |  | 0000.00.00 10:00 | 미반납
 |  |  | 사용중 |  |  | - | 0000.00.00 10:00 | 미반납
홍길동 | 00 공사 | 일반,통제,위험,밀폐공간 | 출입 불가 | 임직원 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 | - | 0000.00.00 10:00 | 0000.00.00 10:00
김용접 | xxxx xx | 일반,통제,위험, 밀폐공간 | 출입 불가 | 임직원 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 |  | 0000.00.00 10:00 | 미반납
작업자 검색
개별 등록
일괄 등록
반납
안전 밴드 착용자만 보기
5
4
6
7
8
9
10
Popup 001
개별등록 팝업
Popup 002
일괄등록 팝업
11
12
13
14
15
터치영역
16
Popup 001
출입자 등록 팝업
■ 버튼 및 기능 설명 | 
출입자에 대한 관리
(출입 Tag 와 band)
■ 버튼 및 기능 설명 | 
4 | Complex 단위 명칭
5 | Event 사이드팝업 영역
6 | 체크 영역 (체크 해제할 때 까지 계속 체크되어있는 상태)
7 | 등록 팝업 출력 (popup 001)
8 | 일괄등록 (popup 002)
9 | 반납 팝업 출력 & 바코드 인식기 활성화 반납처리 완료 후 화면 새로고침
10 | 작업자 검색 - 검색 후 현재 화면에서 검색된 내용이 보여지게 됨
11 | 스크롤 기준 : 1일 (해당 날짜의 데이터는 전체) 그 이후의 데이터는 ‘당겨서 더보기＇
12 | 반납일시 사용중 : 현재 사용 중 반납일시 : 반압의 년월일시분 미반납 : ‘출입불가＇상태로 된 사용자가 태그를 반납하지 않았을 때
13 | 출입구분 승인대기 / 출입 가능 / 출입 불가 / 반납 반납되었을 경우 ‘반납＇으로 표기
14 | 해당 출입자와 연결되어있는 [안전밴드]가 있을 시 아이콘 출력
15 | 방문 구분 일일 방문자 : 당일로 구분(방문기간 1일 세팅) 우측 캘린더 선택 비활성화 수시방문자 : 기간지정 필요 임직원 : 방문기간 없음
16 | 터치영역 : 등록/수정 페이지 팝업 출력
Popup 043
디바이스 반납
17 | 안전관리자 를 이름밑에 표기
17

## Slide 16
작업자 ▲ | 작업자 소속 ▲ | 출입구역 ▲ | 출입 구분▲ | 방문구분 ▲ | 방문기간▲ | Device | 발급 일시 ▲ | 반납일시 ▲
홍길동 | 00 공사현장 | 일반,밀폐공간 | 승인 대기 | 수시 방문자 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 | - | - | -
나임원 (안전관리자) | 00 공사 | 일반,통제,위험 | 출입 가능 | 임직원 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 |  | 0000.00.00 10:00 | 사용중
 |  |  | 사용중 |  |  |  | 0000.00.00 10:00 | 사용중
김용접 | xxxx xx | 일반,통제,위험, 밀폐공간 | 출입 가능 | 임직원 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 |  | 0000.00.00 10:00 | 사용중
 |  |  | 사용중 |  |  |  | 0000.00.00 10:00 | 사용중
김용접 | xxxx xx | 일반,통제,위험, 밀폐공간 | 출입 가능 | 임직원 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 |  | 0000.00.00 10:00 | 사용중
 |  |  | 반납 |  |  |  | 0000.00.00 10:00 | 0000.00.00 10:00
홍길동 | 00 공사 | 일반 | 반납 | 일일 방문자 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 | - | 0000.00.00 10:00 | 0000.00.00 10:00
홍길동 | 00 공사 | 일반,밀폐공간 | 출입 불가 | 수시 방문자 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 |  | 0000.00.00 10:00 | 미반납
 |  |  | 사용중 |  |  |  | 0000.00.00 10:00 | 미반납
홍길동 | 00 공사 | 일반,통제,위험,밀폐공간 | 출입 불가 | 임직원 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 | - | 0000.00.00 10:00 | 0000.00.00 10:00
김용접 | xxxx xx | 일반,통제,위험, 밀폐공간 | 출입 불가 | 임직원 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 |  | 0000.00.00 10:00 | 미반납
 |  |  | 반납 |  |  | - | 0000.00.00 10:00 | 0000.00.00 10:00
김용접 | xxxx xx | 일반,통제,위험, 밀폐공간 | 반납 | 임직원 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 | - | 0000.00.00 10:00 | 0000.00.00 10:00
 |  |  | 반납 |  |  | - | 0000.00.00 10:00 | 0000.00.00 10:00
홍길동 | 00 공사 | 일반 | 출입 불가 | 일일 방문자 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 |  | 0000.00.00 10:00 | 미반납
김용접 | xxxx xx | 일반,통제,위험, 밀폐공간 | 출입 불가 | 임직원 | 0000.00.00 10:00 ~ 0000.00.00 10:00 |  | 0000.00.00 10:00 | 미반납
 |  |  | 사용중 |  |  |  | 0000.00.00 10:00 | 미반납
■ 시나리오 설명 | 
1 | 태그 사용자 승인 대기 중
2 | 정상적으로 사용되는 상황
3 | 출입자가 [안전밴드]를 발급받고 사용중일 때 해당 출입자와 연결되어있는 [스마트 태그] 와 [안전밴드] 가 함께 있을 시 두줄로 표현 안전밴드 아이콘 노출 [태그] 일반 출입과 같이 출입관련 정보 노출 [안전밴드] 사용중 으로 표현 사용중일 때 : 사용중으로 표기 반납했을 때 : 출입구분 = 반납 / 반납일시 : 일시표현
4 | 출입자가 [안전밴드]를 발급받고 반납했을 때
5 | 태그 사용자가 받납했을 때
6 | 사용자를 ‘출입불가‘ 조치 한 상태인데 태그와 밴드 둘 다 미반납 상태일 때
7 | 출입불가 조치된 사용자가 ‘반납＇했을 때
8 | 출입불가 조치된 사용자가 안전밴드만 반납한 상태일 때 (태그는 반납하지 않음)
9 | 일괄적으로 모두 반납 했을 때
10 | 날짜가 지나서 출입불가로 변경, 미반납 상태
11 | 날짜가 지나서 출입불가로 변경, 미반납 상태
3
4
5
6
7
8
9
2
1
10
11
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 등록자의 소속과 동일한 작업자만 보여져야 함

## Slide 17
Popup 001
출입자 등록
작업자 개별 등록
홍길동
작업자 성명
xxxx xx ▼
소속
1
2
01012345678
전화번호
3
(숫자로 입력)
000000
생년월일
4
(년월일 6자리 숫자로 입력)
출입 승인
출입 가능
출입 불가
승인 대기
일반 구역 / 특수 구역 / 위험 구역
출입구역 선택
작업자 사진
Image003-00123.jpg
일일 방문자 ▼
방문 구분
방문 기간
0000.00.00 ▼
~
00시▼
0000.00.00 ▼
00시▼
삭제
취소
스마트태그
tag-385-6031
바코드 인식
11
안전밴드
band-395-691
바코드 인식
13
12
등록 / 수정
Process 001
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 작업자 성명 입력 텍스트 필드
2 | 소속선택 불가 등록자 계정의 소속이 보여짐
3 | 전화번호 (숫자만 입력)
4 | 생년월일 등록
5 | 작업자 사진 등록 (사진찍기, 앨범에서 선택)
6 | 출입 승인 버튼 (출입 기간이 남았으나 출입불가로 설정해야 할 경우)
8 | 출입권한 – 출입구역 선택
9 | 방문 구분 일일 방문자 : 당일로 구분(방문기간 1일 세팅) 우측 캘린더 선택 비활성화 수시방문자 : 기간지정 필요 임직원 : 방문기간 없음
10 | 방문기간 선택 (캘린더 팝업)/ 시간 선택 00시 ~ 23시 까지 1시간 단위
11 | 입력된 바코드 번호 노출
12 | 입력된 바코드 번호 노출
13 | MAC 입력 (Bar code 촬영하여 입력)
14 | 취소
15 | 데이터 삭제
16 | 등록/수정
17 | 바코드 인식 후 배터리 부족 알럿
5
6
8
9
방문 구분을 선택하세요
~
10
14
15
16
00시
01시
02시
03시
04시
05시
06시
07시
08시
09시
10시
11시
12시
13시
14시
15시
16시
17시
18시
19시
20시
21시
22시
23시
Popup 004
출입구역 선택 팝업
10
출입기록이 있는 사용자입니다
삭제하실 수 없습니다
관리자에게 문의하세요
확인
Alert popup
배터리가 부족합니다
충전(교체)후 사용하시기 바랍니다
확인
17
안전관리 업무
안전관리 업무 (안전관리 담당자일 경우 체크)
□
18 | 안전관리업무 부분 추가 (work 를 안전관리자로 지정)
18

## Slide 18
취소
등록
출입자 일괄 등록
일괄등록 파일선택
파일찾기
일괄 등록할 엑셀 파일을 선택하세요
1
1
양식 다운로드
3
Popup 002
일괄 등록
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 미리 지정되는 엑셀파일 등록
2 | 출입자 일괄등록 순서에 대한 설명화면 (디자인)
3 | 양식 다운로드 버튼 양식에서 출입권한 제외 일괄등록 후 ‘승인대기‘ 상태
승인/설정
일괄등록
양식에 내용 입력
양식 다운로드
출입자 일괄등록 순서
2

## Slide 19
Popup 004
구역 선택
구역 선택
전체 구역
일반 구역
통제 구역
위험 구역
밀폐 공간
취소
선택 완료
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 구역의 접근 설정 팝업
2 | 다수의 구역명이 존재할 경우 스크롤 발생 (관리자에서 추가/수정 할 수 있음)
3 | 선택 다중선택 가능
2
3

## Slide 20
디바이스 반납
닫기
반납완료
Popup 043
디바이스 반납
tag-385-6031
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 수시 방문자
일반
통제
위험
밀폐공간
tag-385-6031
스마트태그
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 바코드를 찍게되면 코드번호 입력
2 | 바코드를 읽게 되면 읽힌 정보가 보여지게 됨
2-1 | 바코드 인식 전
3 | 읽힌 디바이스가 무엇인지 보여줌 - 태그 / 밴드
4 | 연결된 밴드 정보
4-1 | 연결된 밴드가 없을 시 비활성화
3
tag-385-6031
Band-03-09-1
스마트태그
안전밴드
3
3
바코드를 인식하시기 바랍니다
2
1
2-1
바코드
인식 전
반납 완료되었습니다
확인
Alert popup
‘닫기‘ 버튼 누를때까지
본 팝업창 닫히지 않음.
계속 반납할 수 있기 때문
등록된 정보가 없습니다
2-2
바코드
인식 후

## Slide 21
출입자 ▲ | 출입자 소속 ▲ | 출입권한 ▲ | 방문구분 ▲ | 진입/진출 구분 ▲ | 일시 ▲ | 현재위치 ▲
홍길동 | 00 고등학교 | 일반,통제,위험 | 수시 방문자 | 진입 | 16.06.01 14:41:12 | -
김용접 | xxxx xx | 일반,통제,위험,밀폐공간 | 임직원 | 진입 | 16.06.01 14:41:12 | -
홍길동 | 00 고등학교 | 일반 | 일일 방문자 | 진입 | 16.06.01 14:41:12 | [제 1공장] 4층 A-1
홍길동 | 00 고등학교 | 일반 | 일일 방문자 | 진입 | 16.06.01 14:41:12 | [제 1공장] 4층 A-1
홍길동 | 00 고등학교 | 일반 | 일일 방문자 | 진출 | 16.06.01 14:41:12 | -
홍길동 | 00 고등학교 | 일반,통제,위험 | 수시 방문자 | 진출 | 16.06.01 14:41:12 | -
홍길동 | 00 고등학교 | 일반,통제,위험 | 수시 방문자 | 진출 | 16.06.01 14:41:12 | -
김용접 | xxxx xx | 일반,통제,위험,밀폐공간 | 임직원 | 진출 | 16.06.01 14:41:12 | -
홍길동 | 00 고등학교 | 일반 | 일일 방문자 | 진입 | 16.06.01 14:41:12 | [제 1공장] 4층 A-1
홍길동 | 00 고등학교 | 일반 | 일일 방문자 | 진입 | 16.06.01 14:41:12 | [제 1공장] 4층 A-1
홍길동 | 00 고등학교 | 일반 | 일일 방문자 | 진입 | 16.06.01 14:41:12 | [제 1공장] 4층 A-1
홍길동 | 00 고등학교 | 일반 | 일일 방문자 | 진입 | 16.06.01 14:41:12 | [제 1공장] 4층 A-1
홍길동 | 00 고등학교 | 일반 | 일일 방문자 | 진입 | 16.06.01 14:41:12 | [제 1공장] 4층 A-1
출입자 검색
N
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
0000 0000 건설현장
A 게이트
2016.06.01 ▼
00 ▼
2016.06.01 ▼
00 ▼
~
1
2
3
4
선택 영역
선택 영역
5
6
Popup 005
작업자 진입/진출 정보
Popup 006
구역 입실 정보

## Slide 22
Popup 005
작업자 진입/진출 정보
작업자 진입/진출 정보
소 속 : 000 소속
최종 진입 일시 : A 게이트
0000.00.00 15:20:27
Tag-012-3120
홍길동 수시 방문자
일반
통제
위험
밀폐공간
in
0000.00.00 15:22:38
A 게이트
4
0000.00.00 월요일
6
out
0000.00.00 15:22:38
A 게이트
in
0000.00.00 15:22:38
A 게이트
out
0000.00.00 15:22:38
A 게이트
out
0000.00.00 15:22:38
A 게이트
3
5
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 작업자 진입/진출 정보 사이드 팝업
2 | 최종 진입 일시 (게이트명 노출)
3 | 진입/진출 정보
4 | 진입 게이트/ 년월일시분초
5 | 진출 게이트/ 년월일시분초
6 | 일단위 구분
2
1

## Slide 23
Popup 006
구역 입실 정보
구역 입실 정보
75 명
작업자 검색
[제 1공장] 1층 A-1 구역
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 수시 방문자
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 일일 방문자
일반
7
홍길동 일일 방문자
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 입실자 정보 슬라이드 팝업
2 | 해당 공간에 있는 인원수
3 | 위치 정보
4 | [버튼] 구역정보 및 구역정보 변경 구역정보변경 권한을 가진 관리자만 볼 수 있는 버튼
5 | 작업자 검색
6 | 작업자 미니 정보 내용
7 | 작업자의 권한
8 | 해당 구역 내 전체 인원 리스트 검색결과가 나오는 영역
6
2
3
5
일반
통제
위험
밀폐공간
Popup 007
작업자 상세정보 팝업
8
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 일일 방문자
일반
일반 / 특수 / 위험
Popup 004
출입구역 선택 팝업
4

## Slide 24
구역 입실 정보
75 명
작업자 검색
[제 1공장] 1층 A-1 구역
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 수시 방문자
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 일일 방문자
일반
홍길동 일일 방문자
일반
통제
위험
밀폐공간
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 일일 방문자
일반
일반 / 특수 / 위험
Popup 007
작업자 상세 정보 및 기능 팝업
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 작업자에 대한 세부정보 팝업
1-1 | No image (등록된 이미지가 없을 때)
2 | 연결된 태그 정보
2-1 | 태그가 없을 시 비활성화
3 | 연결된 밴드 정보
3-1 | 연결된 밴드가 없을 시 비활성화
4 | [버튼] 해당 위치 맵으로 표기
5 | 선택된 위치까지 경로안내
홍길동
임직원
일반
통제
위험
밀폐공간
작업자 정보
Tag-12-3-452
Band-03-09-1
소 속
000 소속
출입지역
제1공장 ( 1층/4층/5층 ) , 제2공장 전체
방문기간
0000.00.00 10시 ~ 2000.05.15 23시
정보 없음
정보 없음
1
4
5
1-1
스마트태그
안전밴드
2
3
스마트태그
안전밴드
2-1
3-1
현재 위치정보가 없습니다
확인
위치 정보가 없을 경우
Alert popup
위치 지도로 보기
경로안내
Popup 044
길찾기

## Slide 25
Process 002
반납 : 바코드 인식
반납 팝업
인식기
활성화
바코드 촬영
인식성공
반납완료
반납 버튼

## Slide 26
안전 관리 - 안전현황

## Slide 27
구역명 | 구역정보 | 산소 | 일산화탄소 | 메탄 | 황화수소 | 작업인원
A-1 | 일반 현장 | 20.9 % | 0 ppm | 0 LEL% | 0 ppm | 10
A-2 | 일반 현장 | 21.1 % | 0 ppm | 0 LEL% | 0 ppm | 30
A-3 | 일반 현장 | 21.4 % | 0 ppm | 0 LEL% | 0 ppm | 10
B-1 | 일반 현장 | 20.7 % | 0 ppm | 0 LEL% | 0 ppm | 10
E-2 | 일반 현장 | 20.7 % | 0 ppm | 0 LEL% | 0 ppm | 10
E-3 | 통제구역 | 20.3 % | 0 ppm | 0 LEL% | 0 ppm | 30
 |  | 20.3 % | 0 ppm | 0 LEL% | 0 ppm | 10
[1층] 현장 모니터링
이벤트 현황
경고지역 현황
작업자 위험상황
가스위험
작업자 위험
이벤트 현황
위험지역 현황
제 00 공장
양호
양호
5 건
4 건
A1-A
A1-B
A1-A
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
위험. 작업중단.
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 낮음
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
조치전
[제 1공장] 1층 A-1 구역
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
조치 완료
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
조치 완료
[제 1공장] 1층 A-1 구역
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
조치 완료
[제 1공장] 1층 A-1 구역
A1-B
터치영역
Popup 006
구역 입실 정보
터치영역
Popup 008
가스센서 정보
전체보기
Popup 011
경고지역
상세내용 보기
Popup 010
경고지역 등록현황
전체보기
75 건
선택하세요
가스위험
작업자 위험
이벤트 현황
위험지역 현황
제 00 공장
양호
양호
5 건
4 건
1층
가스위험
작업자 위험
이벤트 현황
위험지역 현황
제 00 공장
양호
양호
5 건
4 건
선택하세요
안전점검일지 보기
지난 안전점검일지
[제 00 공장] 일일 안전현황
Popup 016
안전점검일지
Popup 037
지난 안전점검 일지
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 표기범위 : 선택된 층 메시지 : 양호/ 위험 (GUI 필요)
2 | 표기범위 : 해당 B/D 전체 표기수량 : 1개월치 표기순서 : 최근순서가 첫번째
3 | 표기범위 : 해당 B/D 전체 표기수량 : 1개월치 표기순서 : 최근순서가 첫번째
2
3

## Slide 28
Process 003
가스센서 위치변경 프로세스
관제에서 위치 변경
반영
필드매니저에서
변경위치 확인
가스센서 설치
LGA-01-001
LGA-01-001
LGA-01-001
LGA-01-001
디바이스 설치 위치를 변경하시겠습니까?
아니오
예
LGA-01-001
LGA-01-001
LGA-01-001
LGA-01-001
<관제 화면>
<Field manager 화면>
ex)

## Slide 29
가스센서 설치 위치
0 ppm
일산화탄소 (CO)
20.7 %
산소 (O2)
0 LEL%
메탄
0 ppm
황화수소
온도
습도
27 ℃
55 %
가스센서 정보
1
[제 1공장] 1층 A-1 구역
[가스센서]
연결상태 : 정상
MAC : LGA-01-001
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 가스센서 정보 팝업
2 | 상전 상태 (직접 전원이 연결 되어있는 경우)
3 | 경보 Ver. 1.01 터치 -> 경보 내용 팝업(해당 공장 가스센서 전체 중 해당 가스센서는 어떤 버전을 사용하고 있다)
4 | 펌웨어 버전
6 | 가스센서 설치 위치 보기
6-1 | AP 정보
6-2 | 설치된 가스센서 정보 짧게 터치 - 우측의 가스센서 상세정보 변경 길게 터치 - 가스센서 위치 이동
7 | 좌,우로 스와이프 하여 다른 가스센서 정보를 보게 됨 좌측의 ‘가스센서 설치위치＇의 아이콘 활성화도 동시에 변경
2
2
경보 Ver. 1.01
펌웨어 Ver. 1.0012
4
Popup 008
가스센서 정보
상세보기
가스센서 상세정보
6
LGA-01-001
-
LGA-01-001
-
-
LGA-01-001
LGA-01-001
-
AP-123-123
상전상태
6-1
6-2
7
Popup 041
가스 경보 팝업

## Slide 30
가스센서 설치 위치
[제 1공장] 1층 A-1 구역
Popup 008
가스센서 정보
상세보기
가스센서 상세정보
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 배터리 잔량 정보 [높음] [보통] [낮음] 의 3 단계로 표기
높음
보통
교체필요
[가스센서]
연결상태 : 정상
MAC : LGA-01-001
경보 Ver. 1.01
펌웨어 Ver. 1.0012
교체필요
1
이동형 가스센서는
설치위치 정보가 없습니다
0 ppm
일산화탄소 (CO)
20.7 %
산소 (O2)
0 LEL%
메탄
0 ppm
황화수소
온도
습도
27 ℃
55 %
가스센서 정보

## Slide 31
LGA-01-001
LGA-01-001
LGA-01-001
LGA-01-001
디바이스 리스트 화면에서 디바이스 설치 위치 버튼 선택 시 설치 위치 화면으로 전환 | 
1 | 디바이스 아이콘 설치 예정인 디바이스 아이콘은 흐리게 표시 흐리게 표시된 설치예정 아이콘 위치 변경 팝업 표시 (A 팝업) 흐리게 표시된 설치 예정인 아이콘은 길게 눌러서 위치 이동 가능
2 | 설치 위치변경에서 “예＂를 누르면 변경사항 반영 - 필드 매니저에 반영
디바이스 설치 위치를 변경하시겠습니까?
아니오
예
A
디바이스 설치 – 디바이스 설치 위치
1
2
Process 003
가스센서 위치변경 프로세스
관제에서 위치 변경
반영
필드매니저에서
변경위치 확인
가스센서 설치

## Slide 32
디바이스 위치 이동하기
아이콘을 길게 누른다
1
아이콘이 커진다
2
아이콘을 드래그한다
3
드래그 후 놓으면,
아이콘이 다시 작아진다
4
* 설치 예정인 디바이스만 위치 이동 가능

## Slide 33
Process 007
가스센서 규칙적용 프로세스
관제 패드
필드 매니저
규칙 생성
서버 누적
Ver. 1.01
Ver. 1.02
Ver. 1.03
Ver. 1.04
Ver. 1.05
Ver. 1.06
Ver. 1.07
형태로 리스트업
필드 매니저
pairing
규칙 적용
(Ver 선택)

## Slide 34
Popup 041
경보 Ver 팝업
규칙 명
지하 1층 밀폐공간 앞 일반지역
16.07.01 14:32:23
Ver.
1.14
가스 경보
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 가스 경보 화면
2 | 버전 정보만 노출
2
기준 | 산소 (O2) |  | 일산화탄소 (CO) |  | 황화수소 (H2S) |  | 메탄 (CH4) |  | 온/습도 (화재위험) | 
1차 | 23.5% 이상 | 주의하세요 | 30 ppm 이상 | 주의하세요 | 10 ppm 이상 | 주의하세요 | 10% 이상 | 주의하세요 | 90 ℃ 이상 | 화재위험
2차 | 18% 이하 | 위험합니다 | 200 ppm 이상 | 대피하세요 | 15 ppm 이상 | 대피하세요 | 20% 이상 | 대피하세요 | 10 % 이하 | 
3차 | 17% 이하 | 대피하세요 | - | - | - | - | - | - | - | -
STEL | - | - | 200 ppm 이상 | 대피하세요 | 15 ppm 이상 | 대피하세요 | - | - | - | -
TWA | - | - | 30 ppm 이상 | 대피하세요 | 10 ppm 이상 | 대피하세요 | - | - | - | -

## Slide 35
Process 008
경고구역 등록/해제 프로세스
필드 매니저
등록된 내역
리스트 페이지
구역 선택
사진 촬영
메모추가
추가버튼
등록 알림
(이벤트 등록/push)
등록내역 리스트 페이지 확인
경고내역
확인 페이지
경고해제 버튼
해제 판단
(Alert)
No
해제사유 입력
(메모)
해제사유
입력 판단
Yes
No
Yes
경고 해제 완료
Yes
해제사유 메시지
누가 해제했는지
어떤 내용인지

## Slide 36
Popup 010
경고지역 등록현황 전체보기
경고지역 등록현황 전체보기
75 건
[제 1공장] 1층 A-1 구역
1
2
3
4
[제 1공장] 1층 A-1 구역
경고 중
0000.00.00 14:32:30
홍길동 일반출입자
~
2016.06.01
2016.06.01
5
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 위험지역 등록현황 전체보기 팝업
2 | 등록되어있는 건수
3 | 위치
4 | 등록기간 검색
5 | 개별 정보 팝업 출력
[제 1공장] 1층 A-1 구역
경고 해제
0000.00.00 14:32:30
홍길동 일반출입자
[제 1공장] 1층 A-1 구역
경고 해제
6 | 경고 중/ 경고 해제 두가지 메시지로 구분
6

## Slide 37
경고지역 등록현황 전체보기
75 건
[제 1공장] 1층 A-1 구역
[제 1공장] 1층 A-1 구역
홍길동 일반출입자
~
2016.06.01
2016.06.01
[제 1공장] 1층 A-1 구역
홍길동 일반출입자
[제 1공장] 1층 A-1 구역
Popup 011
경고지역
상세내용 보기
경고지역 개별 정보
현재 위치정보가 없습니다
확인
위치 정보가 없을 경우
Alert popup
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 수시 방문자
일반
통제
위험
밀폐공간
현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니 그때까지 조심하세요
경고 해제
0000.00.00 14:12:31 등록
위치 지도로 보기
경로안내
경고를 해제하시겠습니까?
취소
확인
경고가 해제되었습니다
확인
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 경고지역 개별 정보 팝업
2 | 등록자에 대한 정보
3 | 등록된 이미지
5 | 등록 년월일시분초
6 | 경고 해제 버튼
6-1 | 경고 해제 알럿창
6-2 | 경고 해제사유 입력 알럿창
7 | 경고내용 텍스트 필드
8 | [버튼] 해당 위치 맵으로 표기
9 | 선택된 위치까지 경로안내
2
3
5
6
7
8
9
6-1
6-1
Popup 044
길찾기
해제사유를 입력하세요
6-2

## Slide 38
1,000
2,000
3,000
4,000
Chart: 
| 일일 방문자 | 수시 방문자 | 임직원
열1 | 124 | 47 | 52
전체
223
일일 안전 현황
현장명 | 0000 0000 건설현장 | 일시 | 0000.00.00 14:32:22
일반사항
출입현황
Chart: 
| 일반 작업자 | 특수 작업자
열1 | 129 | 31
전체 작업자 현황
구분 | 일반 작업자 | 특수 작업자
제 1 공장 | 30 | 5
제 2 공장 | 40 | 4
제 3 공장 | 35 | 12
제 4 공장 | 24 | 10
소계 | 129 | 31
구간별 작업자 현황
전체
160
시간대별 공사 현장 출입현황
■ Gate 1
■ Gate 2
■ Gate 3
■ Gate 4
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
일반 구역
위험 구역
통제 구역
밀폐 공간
경고 구역
24 곳
17 곳
5 곳
12 곳
12 곳
구역 등록 내역
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 현재 시간을 년월일시분초로 표시
2 | 현장명 글이 길 경우 두줄로 표시
3 | 출입현황 임직원/ 수시 방문자/ 일일 방문자
4 | 전체 작업자 현황 일반 작업자 : 일반 작업자 특수 작업자 : 일반 작업자를 제외한 모든 인원
5 | 구간별 작업자 현황 B/D 별 작업자 특수 작업자 : 일반 작업자를 제외한 모든 인원
6 | 게이트 출입현황 게이트가 늘어나면 늘어나는 대로 그래프가 추가 됨
7 | 체크 on/off 를 통해 그래프를 볼 수 있음 Default : 모두 체크됨
8 | 구역 등록 내역 현재 시간 등록된 내역 순서 : 관리자에 등록되있는 순서
2
3
4
5
6
7
8
모든 내용은 이 페이지를 보게된 현재 시간을 기준으로 함
Popup 016
안전점검일지
16.07.11 (history-009) 일일 안전현황 MMI 배포

## Slide 39
가스위험 변동사항
산소 (O2)
일산화탄소 (CO)
메탄 (CH4)
황화수소 (H2S)
3 건
1 건
해결
미해결
00 건
3 건
1 건
해결
미해결
3 건
1 건
해결
미해결
3 건
1 건
해결
미해결
00 건
00 건
00 건
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 가스위험에 대한 내용
2 | 가스노출 안전사항 표기
3 | STEL/ TWA 내역 현황 이벤트 알림을 카운팅하여 표기
4 | 가스노출 기준치 초과 알림내역 STEL/TWA 노출 만 알림내역 이벤트 리스트
5 | 알림내역이 없는 경우 [노출] 해당하는 하루의 내용을 다 보여줌 [내용] 작업구역 STEL & TWA 위험 - 두번째 줄 성명이 나오지 않음
1
모든 내용은 이 페이지를 보게된 현재 시간을 기준으로 함
가스노출 안전 사항
Chart: 
| 작업자 | 작업 구역
열1 | 2 | 4
STEL
구분 | 작업 구역 | 작업자
제 1 공장 | - | 1
제 2 공장 | - | -
제 3 공장 | 3 | 1
제 4 공장 | 1 | -
소계 | 4 | 2
STEL 안전현황
Chart: 
| 작업자 | 작업 구역
열1 | 2 | 4
TWA
구분 | 작업 구역 | 작업자
제 1 공장 | - | 1
제 2 공장 | - | -
제 3 공장 | 3 | 1
제 4 공장 | 1 | -
소계 | 4 | 2
TWA 안전현황
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
가스노출 기준치 초과 알림내역
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
2
전체
6
전체
6
4
3
알림내역이 없습니다
5
Popup 016
안전점검일지

## Slide 40
경고지역 발생사항
3 건
1 건
등록
해제
00 건
[제 1공장] 1층 A-2 구역
0000.00.00 14:22:12
현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니 그때까지 조심하세요현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니 그때까지 조심하세요
현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니
[제 1공장] 1층 A-2 구역
0000.00.00 14:22:12
현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니 그때까지 조심하세요
[제 1공장] 1층 A-2 구역
0000.00.00 14:22:12
현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니 그때까지 조심하세요현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니 그때까지 조심하세요
현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 경고지역 등록된 내용
2 | 안내 문구 (디자인)
3 | 등록된 사진은 첫번째 1장만 표기
4 | 경고지역이 늘어나면 줄 수도 늘어나게 됨 일일 등록과 관계 없이 해제되기 전의 내용은 모두 표기 됨
순서 | 최근내용이 1번
5 | 작성된 글 내용이 모두 표기 됨
6 | 경고해제할 때 입력한 해제정보 - 해제자 정보/ 해제 년월일시분초
모든 내용은 이 페이지를 보게된 현재 시간을 기준으로 함
1
4
등록되는 경고지역은 안전일지의 날짜와는 관계 없이 해제되지 않은 경고지역을 모두 보여줍니다.
2
5
3
[제 1공장] 1층 A-2 구역
0000.00.00 14:22:12
현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니 그때까지 조심하세요현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니 그때까지 조심하세요
현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니
[제 1공장] 1층 A-2 구역
0000.00.00 14:22:12
현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니 그때까지 조심하세요현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니 그때까지 조심하세요
현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니
Popup 016
안전점검일지
경고 중
경고 중
경고 해제
[제 1공장] 1층 A-2 구역
0000.00.00 14:22:12
현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니 그때까지 조심하세요
경고 해제
홍길동 임직원 0000.00.00 17:23:32
[해제사유]
다 허물고 나라시 작업까지 끝남
[제 1공장] 1층 A-2 구역
0000.00.00 14:22:12
현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니 그때까지 조심하세요
경고 해제
홍길동 임직원 0000.00.00 17:23:32
[해제사유]
다 허물고 나라시 작업까지 끝남
[제 1공장] 1층 A-2 구역
0000.00.00 14:22:12
현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니 그때까지 조심하세요
경고 해제
홍길동 임직원 0000.00.00 17:23:32
[해제사유]
다 허물고 나라시 작업까지 끝남
경고 중
경고 중
1
2
3
4
5
7
6
8
홍길동 임직원 0000.00.00 17:23:32
[해제사유]
다 허물고 나라시 작업까지 끝남
6

## Slide 41
위험알림 발생사항
작업자 위험알림 내역
작업구역 위험알림 내역
침범발생
가스위험
심박수 위험
작업자 긴급호출
밴드 착용자 긴급호출
작업자 정지 발생
작업자 STEL 위험
작업자 TWA 위험
화재위험 발생
실외 온도 위험
강풍주의
경고구역 등록
작업구역 STEL 위험
작업구역 TWA 위험
이메일 보내기
안전일지 내역 보기
10
4
5
3
3
5
3
3
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 작업자 기준으로 봤을 때의 위험 알림내역
1-1 | 그래프 표현 (%) 전체 중 몇 % 를 차지하는지 그래프로 표현
2 | 작업구역 기준으로 봤을 때의 위험 알림 내역
3 | 히스토리 보기 팝업
4 | 엑셀 다운로드 형태 (형식은 추후 작업하여 재배포)
모든 내용은 이 페이지를 보게된 현재 시간을 기준으로 함
1
2
10
4
5
3
3
5
1-1
전체 위험알림 내역
36 건
전체 위험알림 내역
30 건
4
3
Popup 016
안전점검일지

## Slide 42
지난 안전점검일지
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 년월일 안전점검일지 (타이틀)
2 | 내역 summary
3 | 1개월치 내용을 한번에 보여줌 (당겨서 더보기)
Popup 037
지난 안전점검 일지
0000.00.00 안전점검 일지
출입자 : 223 / 작업자 : 160
작업구역 : 70 구역
가스위험 : 총 16 건
경고지역 (4) / 위험알림 (총 24)
1
2
0000.00.00 안전점검 일지
출입자 : 223 / 작업자 : 160
작업구역 : 70 구역
가스위험 : 총 16 건
경고지역 (4) / 위험알림 (총 24)
0000.00.00 안전점검 일지
출입자 : 223 / 작업자 : 160
작업구역 : 70 구역
가스위험 : 총 16 건
경고지역 (4) / 위험알림 (총 24)
0000.00.00 안전점검 일지
출입자 : 223 / 작업자 : 160
작업구역 : 70 구역
가스위험 : 총 16 건
경고지역 (4) / 위험알림 (총 24)
0000.00.00 안전점검 일지
출입자 : 223 / 작업자 : 160
작업구역 : 70 구역
가스위험 : 총 16 건
경고지역 (4) / 위험알림 (총 24)
Popup 016
안전점검일지 보기
3

## Slide 43
안전 관리 - 안전점검 현황

## Slide 44
안전담당자
점검완료 구역
미점검 구역
제 00 공장
7 명
37 곳
3 곳
안전담당자
점검완료 구역
미점검 구역
제 00 공장
7 명
37 곳
3 곳
안전담당자
점검완료 구역
미점검 구역
제 00 공장
7 명
37 곳
3 곳
선택하세요
1층
선택하세요
지난 내역 보기
전체보기 ▼
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 빌딩/ 층 선택과는 관계 없이 등록된 전체 안전관리자 리스트 즉, 지속적으로 보여지는 화면 디폴트 : 첫번째 안전관리자의 전체보기 화면
2 | 안전관리자를 선택하면 해당 관리자의 이동 내역이 표기 됨 - 디폴트 : 전체보기
3 | 시간대 선택 00시 ~ 23시까지 1시간단위 00:00~00:59 단위
4 | 전체보기 시 커버리지 영역만 Map 에 표기
안전 관리자 [ 00 명 ]
홍길동
안전관리자
홍길동
안전관리자
홍길동
안전관리자
장나라
안전관리자
홍길동
안전관리자
원빈
안전관리자
홍길동
안전관리자
홍길동
안전관리자
홍길동
안전관리자
홍길동
안전관리자
홍길동
안전관리자
홍길동
안전관리자
1
2
3
전체보기
00시
01시
02시
03시
04시
05시
06시
07시
08시
09시
10시
11시
12시
13시
14시
15시
16시
17시
18시
19시
20시
21시
22시
23시
3
4

## Slide 45
안전담당자
점검완료 구역
미점검 구역
제 00 공장
7 명
37 곳
3 곳
안전담당자
점검완료 구역
미점검 구역
제 00 공장
7 명
37 곳
3 곳
안전담당자
점검완료 구역
미점검 구역
제 00 공장
7 명
37 곳
3 곳
선택하세요
1층
선택하세요
안전 관리자 [ 00 명 ]
홍길동
안전관리자
홍길동
안전관리자
홍길동
안전관리자
장나라
안전관리자
홍길동
안전관리자
원빈
안전관리자
홍길동
안전관리자
홍길동
안전관리자
홍길동
안전관리자
홍길동
안전관리자
홍길동
안전관리자
홍길동
안전관리자
지난 내역 보기
14 시 ▼
[6] 14:21:02
[5] 14:21:02
[7] 14:21:02
[13] 14:21:02
[9] 14:21:02
[2] 14:21:02
[12] 14:21:02
[10] 14:21:02
[3] 14:21:02
[11] 14:21:02
[4] 14:21:02
[14]14:21:02
[8]14:21:02
[1] 14:21:02
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 특정 시간대 표시
2 | 선택한 시간대에 이동한 내역이 map 에 표시
3 | 
1
2
3
[14]14:21:02
[8]14:21:02
[1] 14:21:02
[14] 순서
14:21:02
시간/분/초
횟수별로 커버리지 색상이 진해짐

## Slide 46
지난 안전점검 현황
Popup 048
지난 안전점검 현황
2016.07.11 (화)
안전점검자 : 7 명
점검지역 : 34 구역
최초 점검시간 : 01:23:20
최종 점검시간 : 14:23:23
2016.07.10 (월)
안전점검자 : 7 명
점검지역 : 34 구역
최초 점검시간 : 01:23:20
최종 점검시간 : 23:22:08
2016.07.09 (일)
안전점검자 : 7 명
점검지역 : 34 구역
최초 점검시간 : 01:23:20
최종 점검시간 : 23:22:08
2016.07.08 (토)
안전점검자 : 7 명
점검지역 : 34 구역
최초 점검시간 : 01:23:20
최종 점검시간 : 23:22:08
2016.07.07 (금)
안전점검자 : 7 명
점검지역 : 34 구역
최초 점검시간 : 01:23:20
최종 점검시간 : 23:22:08
2016.07.06 (목)
안전점검자 : 7 명
점검지역 : 34 구역
최초 점검시간 : 01:23:20
최종 점검시간 : 23:22:08
2016.07.05 (수)
안전점검자 : 7 명
점검지역 : 34 구역
최초 점검시간 : 01:23:20
최종 점검시간 : 23:22:08
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 현재 정보
2 | 아래로 과거 정보
3 | 전체 1개월 리스트 - 당겨서 더보기
1
2
3

## Slide 47
안전 관리 - 위치기반 안전관리

## Slide 48
선택 상황조치 | 구역 명 | 구역 정보 | 작업인원 | 침범발생 발생건수 / 미조치 건수 | 긴급호출 발생건수 / 미조치 건수
□ | A-1 | 일반 현장 | 10 | 3 / 0 | 2 / 0
□ | A-2 | 일반 현장 | 30 | 0 / 0 | 0 / 0
■ | A-3 | 일반 현장 | 10 | 2 / 0 | 10 / 0
□ | B-1 | 일반 현장 | 10 | 0 / 0 | 0 / 0
□ | E-2 | 통제구역 | 5 | 2 / 0 | 10 / 0
□ | E-3 | 통제구역 | 5 | 0 / 0 | 0 / 0
□ | E-4 | 통제구역 | - | 0 / 0 | 0 / 0
□ | E-5 | 통제구역 | - | 0 / 0 | 2 / 0
■ | E-6 | 통제구역 | - | 0 / 0 | 0 / 0
■ | F-5 | 통제구역 | - | 0 / 0 | 0 / 0
□ | F-6 | 통제구역 | - | 0 / 0 | 0 / 0
작업자 검색
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 전체에 대한 현황 집계
2 | 각 빌딩별 정보
3 | 선택된 빌딩의 층 정보
4 | 현장 상황조치 팝업 출력
5 | 작업자 검색
6 | 검색버튼 Popup 006 의 구역 입실정보 사이드 팝업에서 검색결과로 출력
7 | 3D map 으로 보기 버튼
1
2
5
6
터치영역
터치영역
터치영역
Popup 006
구역 입실 정보
Popup 013
침범발생 이벤트 리스트/조치
Popup 014
긴급호출 이벤트 리스트/조치
Popup 006
구역 입실 정보 (검색결과로)
가스위험
작업자 위험
이벤트 현황
위험지역 현황
제 00 공장
양호
양호
5 건
4 건
1층
가스위험
작업자 위험
이벤트 현황
위험지역 현황
제 00 공장
양호
양호
5 건
4 건
1층
제 00 공장
3
현장 상황조치
Popup 012
현장 상황 조치
4
7
전체 현황
작업인원
800 명
침범발생
7 건
긴급호출
24 건
8 | 선택 상황조치 - 중복선택 가능 선택 후 -> [4] 현장 상황조치 팝업 출력
8

## Slide 49
Popup 012
현장 상황 조치
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 현장상황조치 팝업
울림 시나리오 | 
1. 선택된 구역 2. 선택된 층 3. 전체 공사 현장 세가지 선택 중 한가지를 선택하여 4. AP 를 울림 (AP 경광등+사이렌) - 연결된 스마트폰 울림 - 연결된 안전밴드 울림 | 
2-1 | 선택된 구역 울림
2-2 | 선택된 층
2-3 | 전체 현장 울림
현장 상황조치
1
[4층 A-1] / [4층 A-2] / [4층 A-3] / [4층 A-4] / [4층 A-7]
울림
[4층 전체]
울림
[전체 현장]
울림
비상벨 울림
관계자 투입
2

## Slide 50
Popup 012
현장 상황 조치
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 선택된 구역
2 | 안전관리 담당자 리스트 출력 - 관리자에서 안전관리 담당자로 선택된 인원 - 전체 인원 표기
3 | 안전관리자 인원수 표기
4-1 | 선택, 미선택 상태 (GUI)
5-1 | 현장 관리자에게 문자 알림 - 태블릿 기본 문자 App
5-2 | 현장 관리자에게 전화 - 태블릿 기본 전화 App
현장 상황조치
[4층 A-1]
침범상황 발생
퇴실조치 요망
현장 관리자에게 문자알림
현장 관리자에게 전화
1
비상벨 울림
관계자 투입
2
홍길동
현장 관리자
투입 가능한 안전관리자 : 7 명
홍길동
현장 관리자
홍길동
현장 관리자
3
4-1
4-1
5-1
5-2

## Slide 51
Popup 013
침범발생 이벤트 리스트/조치
침범발생 이벤트 내역
35 건
[제 1공장] 1층 A-1 구역
~
2016.06.01
2016.06.01
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
조치전
[제 1공장] 1층 A-1 구역
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
조치 완료
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 해당 구역에서 발생된 이벤트 내역
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 

## Slide 52
Popup 014
긴급호출 이벤트 리스트/조치
긴급호출 이벤트 내역
35 건
[제 1공장] 1층 A-1 구역
~
2016.06.01
2016.06.01
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
조치전
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
조치 완료
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 해당 구역에서 발생된 이벤트 내역
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 

## Slide 53
A-1
A-2
D-1
D-3
E-5
E-3
E-1
C-1
C-2
C-3
C-4
E-4
E-2
A-3
A-4
E-6
B-1
B-2
B-3
B-4
전체 현황
작업인원
800 명
침범발생
7 건
긴급호출
24 건
가스위험
작업자 위험
이벤트 현황
위험지역 현황
제 00 공장
양호
양호
5 건
4 건
1층
가스위험
작업자 위험
이벤트 현황
위험지역 현황
제 00 공장
양호
양호
5 건
4 건
1층
제 00 공장
3
10
10
6
6
[BOX 터치]
Popup 006
구역 입실 정보
침범발생
5 / 4
긴급호출
5 / 4
침범발생
긴급호출
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 침범발생, 긴급호출 보기 버튼 (활성화/ 비활성화)
2 | 리스트로 보기 버튼
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
1
2
Popup 013
침범발생 이벤트 리스트/조치
Popup 014
긴급호출 이벤트 리스트/조치

## Slide 54
안전 관리 - 안전 모니터링

## Slide 55
선택 상황조치 | 위치 | 가스센서 | 산소 | 일산화 탄소 | 메탄 | 황화수소 | 온도 | 습도 | 배터리 | 안전밴드
□ | A-1 | 양호 | 20.9 % | 0 ppm | 0 LEL% | 0 ppm | 32 ℃ | 45 % | 상전 | 2
□ | C-1 | 양호 | 21.1 % | 0 ppm | 0 LEL% | 0 ppm | 31 ℃ | 60 % | 상전 | 2
□ | C-3 | 양호 | 21.4 % | 0 ppm | 0 LEL% | 0 ppm | 30 ℃ | 60 % | 상전 | 1
□ | C-4 | 예열중 | - | - | - | - | - | - | 상전 | -
□ | E-1 | 주의 | 17.4 % | 0 ppm | 0 LEL% | 0 ppm | 75 ℃ | 10 % | 상전 | 3
 |  | 양호 | 20.3 % | 0 ppm | 0 LEL% | 0 ppm | 34 ℃ | 40 % | 보통 | 2
□ | E-5 | 양호 | 20.3 % | 0 ppm | 0 LEL% | 0 ppm | 36 ℃ | 49 % | 낮음 | 2
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
1층
현장 상황조치
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
선택하세요
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 가스센서 정보가 위험상태일 때 붉은색으로 표기
2 | 온도/습도 위험상태일 때 붉은색으로 표기
3 | 총 두가지의 표기 상전 배터리 단계 높음 / 보통 / 낮음 [낮음] 만 붉은색으로 표기
4 | 초기 구동 후 약 10분간 예열중 - 예열중임을 표기
5 | 예열 남은시간 표시
1
3
2
Popup 006
구역 입실 정보
Popup 008
가스센서 정보
Popup 015
밴드 착용자 정보
Popup 012
현장 상황 조치
4
가스센서
안전밴드
풍속/온도/습도
CCTV
3시간 32분 후 완료
5
6 | 선택 상황조치 - 중복선택 가능 선택 후 -> [4] 현장 상황조치 팝업 출력
6

## Slide 56
A-1
A-2
D-1
D-3
E-5
E-3
E-1
C-1
C-2
C-3
C-4
E-4
E-2
A-3
A-4
E-6
B-1
B-2
B-3
B-4
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
양호
양호
양호
양호
양호
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
양호
양호
양호
양호
양호
1층
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
양호
양호
양호
양호
양호
선택하세요
2
2
2
2
1
2
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 가스센서 POI 해당 공간에 가스센서가 있을 경우 아이콘이 출력되며, 설치된 수량이 옆에 표기 됨
2 | 스마트밴드 POI 해당 공간에 스마트밴드가 있을 경우 아이콘이 출력되며, 수량이 옆에 표기 됨
1
1
1
[BOX 터치]
Popup 006
구역 입실 정보
Popup 008
가스센서 정보
Popup 015
밴드 착용자 정보
제 00 공장
제 00 공장
제 00 공장
안전밴드의 3D 화면과 동일
가스센서
안전밴드
풍속/온도/습도
CCTV

## Slide 57
0 ppm
일산화탄소 (CO)
20.7 %
산소 (O2)
0 LEL%
메탄
0 ppm
황화수소
온도
습도
27 ℃
55 %
가스센서 정보
4
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 수시 방문자
일반
통제
Gas-103-12-3
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 밴드 아이콘을 눌렀을 때 해당 밴드 착용자의 정보 및 가스센서 정보 슬라이드 팝업창
2 | 가스센서 MAC 정보 노출 및 센싱되는 가스 정보
3-1 | 안전밴드의 센싱정보 (배터리)
3-2 | 안전밴드의 센싱정보 (일산화탄소) - 위험, 안전
3-3 | 배터리 잔량 정보 - % 로 보여짐
4 | 여러대의 밴드를 스와이프로 보기
5 | 안전밴드 MAC 번호
2
1
안전밴드 정보
Popup 015
밴드 착용자 정보
3층 C-1 (통제구역)
3 명
Band-12-3092
5
3
49 bpm
안전
CO
75%
정상
6 | 작업자 이동 정보 추가 - 정상 : 정상적으로 움직일 때 - 정지 : 정지한치 몇분인지 표현
정상
10분 경과
몇분동안
정지상태인지 표기
6

## Slide 58
현장 상황조치
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
1층
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
선택하세요
선택 상황조치 | 위치 | 착용자 | 착용자 심박수 | CO | 배터리 | STEL | TWA | 동작감지 | 위험상황 발생건수 / 미조치 건수 | 연결 가스센서
□ | A-1 | 홍길동 | 74 bpm | 없음 | 75% | 양호 | 양호 | 정상 | - | 양호
□ | C-1 | 홍길동 | 74 bpm | 없음 | 75% | 위험 | 양호 | 정상 | 2 / 0 | 양호
□ | C-3 | 홍길동 | 74 bpm | 없음 | 75% | 양호 | 양호 | 정상 | - | 양호
□ | C-4 | 홍길동 | 74 bpm | 없음 | 75% | 양호 | 위험 | 움직임 없음 확인요망 | 2 / 0 | 양호
□ | C-1 | 홍길동 | 74 bpm | 없음 | 75% | 양호 | 양호 | 정상 | - | 양호
□ | C-3 | 홍길동 | 27 bpm | 없음 | 17% | 양호 | 양호 | 정상 | - | 양호
□ | C-4 | 홍길동 | 74 bpm | 없음 | 75% | 양호 | 양호 | 정상 | - | 양호
□ | C-4 | 홍길동 | 74 bpm | 없음 | 75% | 양호 | 양호 | 정상 | - | 양호
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 밴드 착용자의 위치
2 | STEL 위험값 표기 - 양호 / 위험
3 | TWA 위험값 표기 - 양호 / 위험
5 | 위험상황 (emergency) - 발생건수 / 미조치 건수
6 | 배터리 20% 이하일 때 붉은 표기(위험)
7 | 동작감지 (모션센서) 움직임이 장시간 없을 때 알림 (관리자 설정)
1
Popup 006
구역 입실 정보
Popup 015
밴드 착용자 정보
2
3
5
Popup 008
가스센서 정보
6
Popup 017
밴드 착용자
위험사항 내역
가스센서
안전밴드
풍속/온도/습도
CCTV
Popup 026
이동없음 위험 팝업
8 | 선택 상황조치 - 중복선택 가능 선택 후 -> [4] 현장 상황조치 팝업 출력
8

## Slide 59
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
1층
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
선택하세요
A-1
A-2
D-1
D-3
E-5
E-3
E-1
C-1
C-2
C-3
C-4
E-4
E-2
A-3
A-4
E-6
B-1
B-2
B-3
B-4
2
2
2
2
1
2
1
[BOX 터치]
Popup 006
구역 입실 정보
Popup 008
가스센서 정보
Popup 015
밴드 착용자 정보
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 가스센서 POI 해당 공간에 가스센서가 있을 경우 아이콘이 출력되며, 설치된 수량이 옆에 표기 됨
2 | 스마트밴드 POI 해당 공간에 스마트밴드가 있을 경우 아이콘이 출력되며, 수량이 옆에 표기 됨
1
1
가스센서의 3D 화면과 동일
가스센서
안전밴드
풍속/온도/습도
CCTV

## Slide 60
밴드착용자 위험상황 내역
35 건
심박수 낮음
홍길동 수시방문자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 수시방문자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 낮음
홍길동 수시방문자
0000.00.00
14:32:30
조치전
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 낮음
홍길동 수시방문자
0000.00.00
14:32:30
조치 완료
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 해당 구역에서 발생된 이벤트 내역
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
Popup 017
밴드 착용자
위험상황 내역
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 수시 방문자
일반
통제

## Slide 61
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
1층
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
선택하세요
건설현장 모니터링
교육장 모니터링
기종 및 코드 : FireWatch 9302 (001)
동작상태 : 정상
기종 및 코드 : FireWatch 9302 (002)
동작상태 : 정상
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | CCTV 설치된 위치
2 | CCTV 정보 및 동작상태 - 정상 / 연결 불량
3 | 터치하여 크게 보기
5 | 
6 | 
1
2
가스센서
안전밴드
풍속/온도/습도
CCTV
Cam 1
Cam 2
3
Popup 033
CCTV 영상보기

## Slide 62
건설 현장 모니터링
Popup 033
CCTV 영상 크게 보기
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | CCTV 영상 크게보기 팝업
2 | 닫기 버튼
3 | 실시간 영상 플레이 되는 화면
4 | 
5 | 
6 | 
1
2
3

## Slide 63
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
1층
가스위험
작업자 위험
CCTV 화재
풍속 위험
온/습도
제 00 공장
양호
양호
양호
양호
양호
선택하세요
풍속
온도
습도
3m/s
24.1 ℃
32.3 %
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 풍속 단계별 색상으로 표기 1차 경보 : 14 이상 2차 경보 : 21 이상
2 | 1차 경보 : 33도 주의보 2차 경보 : 35도 경보 3차 경보 : -12 이하 4차 경보 : -15 이하 메시지 와 온도를 관리자에서 설정
1
안전
1차 경보
2차 경보
2
가스센서
안전밴드
풍속/온도/습도
CCTV

## Slide 64
임직원
상시 방문자
일일 방문자
전체보기
500
300
150
임직원
상시 방문자
일일 방문자
제 00 공장
500
300
150
300
100
100
100
제 1공장
총원
임직원
상시 방문자
일일 방문자
300
100
100
100
제 2공장
총원
임직원
상시 방문자
일일 방문자
300
100
100
100
제 3공장
총원
임직원
상시 방문자
일일 방문자
300
100
100
100
관리동
총원
임직원
상시 방문자
일일 방문자
2
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 각 빌딩별 취합정보 노출
2 | 각 지역별 정보 Map 형태로 노출
선택하세요
임직원
상시 방문자
일일 방문자
제 00 공장
500
300
150
선택하세요
임직원
상시 방문자
일일 방문자
제 00 공장
500
300
150
지난 대피현황
비상지역 설정
Popup 018
비상지역 설정 팝업
Popup 020
지난 대피현황 보기
비상선포 전에는 좌측 메뉴영역/ Map 영역에서 터치하여 상세내용을 보는 액션 없음

## Slide 65
취소
반영
비상지역 설정
선택 | 위치 | 
 | 전체선택 | 
 | 제 1공장 | >
 | 제 2공장 | >
 | 제 3공장 | >
 | 관리동 | >
선택 | 위치
 | 6 층
 | 5 층
 | 4 층
 | 3 층
 | 2 층
 | 1 층
1
관리동 (전체) / 제 2공장 (전체) / 제 1공장 (1층, 2층)
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 비상지역 설정 팝업
2 | 각 공장 선택 전체선택 : 모든 공장 선택
3 | 세부 층을 선택하도록 터치
3-1 | 선택된 빌딩의 세부 층
4 | 해당 빌딩의 전체선택
5 | 선택된 내역 출력
6 | 비상선포 내용(제목)
7 | 비상지역 전체 해제 버튼 (비상지역으로 선포된 뒤 발생되는 버튼)
2
3
3-1
4
5
비상선포 주제
6월 가스위험 대피훈련
6
Popup 018
비상지역 설정 팝업
비상지역 전체 해제
7
비상지역을 해제하시겠습니까?
취소
확인

## Slide 66
지난 대피현황
비상지역 설정
300
100
100
100
제 1공장
미대피자
임직원
상시 방문자
일일 방문자
300
100
100
100
제 2공장
미대피자
임직원
상시 방문자
일일 방문자
300
100
100
100
관리동
미대피자
임직원
상시 방문자
일일 방문자
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | POI 를 선택하여 해당 빌딩의 상세 비상대피 현황 페이지로 이동 선택 시 해당 건물 1층으로 화면 이동
2 | 선택 시 선택된 층의 정보화면으로 이동 - 비상선포 된 층만 보여짐
3 | 비상선포 된 빌딩만 보여짐
1
04시간 23분 32초 경과
6월 가스위험 비상 대피 훈련
총원
미대피자
대피자
전체보기
300
300
0
총원
미대피자
대피자
제 00 공장
300
300
0
선택하세요
메뉴 없어짐
비상구역 : 1층 / 2층
비상구역 : 전체
2
3
총원
미대피자
대피자
제 00 공장
300
300
0
선택하세요
비상구역 : 전체
비상지정되지 않은 빌딩은 화면에서 없어짐

## Slide 67
14
빌딩 전체 미대피자
186
안전지역 대피자
구역 명 | 구역 정보 | 현재 미대피자
A-3 | 일반 현장 | 7
E-2 | 통제구역 | 3
E-5 | 통제구역 | 4
[E-2] 미대피자
이름 | 방문구분 | 입실일시
홍길동 | 일일 | 00.00.00 15:20:20
홍길동 | 수시 | 00.00.00 15:20:20
홍길동 | 임직원 | 00.00.00 15:20:20
02:41:03
비상발생 경과시간
2
3
4
5
6
6월 가스위험 비상 대피 훈련
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 비상구역으로 선포된 이미지 ‘붉은색＇으로 변경
2 | 현재 빌딩 비상구역으로 선포된 뒤 남아있는 대피자
3 | 안전지역으로 대피한 인원
4 | 해당 층 비상발생 경과시간
5 | 비상 ‘층＇에 ‘사람이 남아있는 구역＇만 노출
6 | 해당 구역을 선택했을 때 있는 인원 정보
7 | 비상선포 된 빌딩만 보여짐
Popup 019
비상상황 입실자 정보
[4층] 비상대피 현황
총원
미대피자
대피자
전체보기
300
300
0
총원
미대피자
대피자
제 00 공장
300
300
0
4층
비상구역 : 1층 / 2층
비상구역 : 전체
2
3
총원
미대피자
대피자
제 00 공장
300
300
0
선택하세요
비상구역 : 전체
미대피자 : 3명
8
8 | 선택된 층 미대피자 인원 수
전체 현장 비상대피 현황

## Slide 68
A-1
A-2
D-4
D-1
D-2
D-3
E-5
E-3
E-1
C-1
C-2
C-3
C-4
E-4
E-2
A-3
A-4
E-6
B-1
B-2
B-3
B-4
3
7
4
14
빌딩전체
미대피자
186
안전지역
대피자
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 비상상황에서 재해자가 있으면 붉은색으로 표기
2 | 재해자 인원수 표기
3 | 비상선포 된 빌딩만 보여짐
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
Popup 019
비상상황 입실자 정보
2
6월 가스위험 비상 대피 훈련
[4층] 비상대피 현황
02:41:03
비상발생 경과시간
총원
미대피자
대피자
전체보기
300
300
0
총원
미대피자
대피자
제 00 공장
300
300
0
선택하세요
비상구역 : 1층 / 2층
비상구역 : 전체
2
3
총원
미대피자
대피자
제 00 공장
300
300
0
선택하세요
비상구역 : 전체
미대피자 : 3명

## Slide 69
E-6
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 수시 방문자
일반
통제
[3명]
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 해당 구역의 입실자 전원 표기
2 | 비상발생 경과시간 표기
3 | 
1
02:41:03
비상발생 경과시간
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 수시 방문자
일반
통제
02:41:03
비상발생 경과시간
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 수시 방문자
일반
통제
02:41:03
비상발생 경과시간
2
비상상황 입실자 정보
현장 4층 B-3 (통제구역)
Popup 019
비상상황 입실자 정보

## Slide 70
Popup 020
지난 대피현황 보기 팝업
지난 대피현황 보기
6월 가스위험 대피훈련
2016.04.12 13:32:23 ~ 2016.04.14 12:30:02
관리동 (전체) / 제 2공장 (전체) / 제 1공장 (1층, 2층)
미대피자 : 2명 대피자 : 598 명
2일 14시간 23분 34초
5월 화재 대피훈련
2016.04.12 13:32:23 ~ 2016.04.14 12:30:02
관리동 (전체) / 제 2공장 (전체) / 제 1공장 (1층, 2층)
미대피자 : 2명 대피자 : 598 명
2일 14시간 23분 34초
4월 지진 대피훈련
2016.04.12 13:32:23 ~ 2016.04.14 12:30:02
관리동 (전체) / 제 2공장 (전체) / 제 1공장 (1층, 2층)
미대피자 : 2명 대피자 : 598 명
2일 14시간 23분 34초
1
2
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 지난 대피현황 보기
2 | 재난에 대한 제목
3 | 경과 일 / 경과 기간을 보여줌
4 | 비상지역 설정했던 내역 보기
5 | 미대피자/ 대피자 인원수 노출
6 | 제목 수정 버튼
6-1 | 제목 수정 팝업
7 | 선택된 내역의 Report 화면으로 이동
3
4
5
수정
보기
수정
보기
수정
보기
4월 지진 대피훈련
취소
수정
6
6-1
7

## Slide 71
안전 관리 - 안전 리포트

## Slide 72
◀ 2016.04.20 (화)
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
일단위
주단위
월단위
전체 입실자
전체 퇴실자
14,245
14,577
긴 급 호 출
침 범 상 황
가 스 위 험
심박수 위험
AP 이상
배터리 부족
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
전체 위험상황
미해결 0 | 해결 4
6월 가스위험 대피훈련
16.04.12.~16.04.14
2
3
4
5
6
7
이메일로 보내기
엑셀파일 다운로드
13
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Chart: 
| 침범상황 | 가스위험 | 심박수 위험 | 긴급호출 | AP 배터리
열1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3
긴 급 호 출
침 범 상 황
가 스 위 험
심박수 위험
AP 이상
배터리 부족
1 건 (41%)
1 건 (17%)
1 건 (11%)
1 건 (29%)
1 건 (30%)
1 건 (30%)
입실자
퇴실자
Detail Report
상세내용 다음페이지
10
20
30
40
8
9
10
11
2016.04.20 Report [Today]
12
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | Report 선택, 디폴트 ‘오늘＇
2 | 일단위/ 주단위/ 월단위 선택 버튼
3 | 오늘 날짜 표기 ‘오늘＇이기 때문에 우측의 화살표는 보이지 않음
4 | 오늘날짜 캘린더 활성화
5 | 비상선포기간의 현황을 볼 수 있는 버튼 복수로 비상선포가 발생될 수 있음
6 | 전체 입실자/ 퇴실자 정보
7 | 각 상황별 미해결/해결 정보
8 | 날짜 표기 및 당일이기 때문에 [today] 표기
9 | 기준선 표기 최고수치가 100단위의 경우 =10단위로 표기 최고수치가 1,000단위의 경우 = 100 단위로 표기
10 | 각 상황별 그래프
11 | 상세 리포트
12 | 비상상황의 메뉴가 존재하나 해당 날짜에 발생되지 않았기 때문에 히든
13 | 이메일로 보내기 및 엑셀파일 다운로드 이메일로 보내기 - 관리자에 등록되어있는 이메일로 발송 - 엑셀파일을 이메일로 발송 엑셀파일 다운로드 : 해당 Report data 를 엑셀파일로 다운로드
홍길동 (hong@lime-i.com)
관리자의 이메일로 보내시겠습니까?
취소
확인
엑셀파일을 다운로드 하시겠습니까?
취소
확인
Report 선택 시
디폴트는 ‘오늘‘ 상태

## Slide 73
Detail Report
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
조치완료
산소농도 11.7%
위험. 작업중단.
0000.00.00
14:32:30
조치 완료
0000.00.00
14:32:30
조치 완료
0000.00.00
14:32:30
조치 완료
7층 E-1 구역
7층 E-1 구역
심박수 낮음
홍길동 특수작업자
7층 E-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
7층 E-1 구역
0000.00.00
14:32:30
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
위치 | 입실 기록 | 퇴실 기록
1층 | 000 | 000
2층 | 000 | 000
3층 | 000 | 000
4층 | 000 | 000
5층 | 000 | 000
계 | 0,000 | 0,000
위치 |  | 입실 | 퇴실
1층 | A1-1 | 000 | 000
 | A1-2 | 000 | 000
2층 | B2-1 | 000 | 000
 | B2-2 | 000 | 000
 | B2-3 | 000 | 000
3층 | C3-1 | 000 | 000
 | C3-2 | 000 | 000
4층 | D4-1 | 000 | 000
 | D4-1 | 000 | 000
층별
구역별
이벤트
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 각 층별 입/퇴실 기록
2 | 각 구역별 입/퇴실 기록
3 | 이벤트 발생 기록
1
2
3
◀ 2016.04.20 (화)
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
일단위
주단위
월단위
전체 입실자
전체 퇴실자
14,245
14,577
긴 급 호 출
침 범 상 황
가 스 위 험
심박수 위험
AP 이상
배터리 부족
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
전체 위험상황
미해결 0 | 해결 4
6월 가스위험 대피훈련
16.04.12.~16.04.14
이메일로 보내기
엑셀파일 다운로드

## Slide 74
◀ 2016.04.20 (화)
Su Mo Tu We Th Fr Sa
일단위
주단위
월단위
전체 입실자
전체 퇴실자
14,245
14,577
긴 급 호 출
침 범 상 황
가 스 위 험
심박수 위험
AP 이상
배터리 부족
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
전체 위험상황
미해결 0 | 해결 4
6월 가스위험 대피훈련
16.04.12.~16.04.14
이메일로 보내기
엑셀파일 다운로드
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
입실자
퇴실자
10
20
30
40
2016.04.12 Report
2016.04.12 Report [Disaster state]
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | (12일을 선택) 해당 날짜는 비상선포가 되었던 날이기 때문에 비상선포 탭 노출 해당 날짜의 비상선포 내용 노출
2 | 
3 | 
화면 설명
특정한 한 날을 선택했는데 비상선포가 겹친 날일 때 : ex) 4월 12일을 선택
Chart: 
| 침범상황 | 가스위험 | 심박수 위험 | 긴급호출 | AP 배터리
열1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3
긴 급 호 출
침 범 상 황
가 스 위 험
심박수 위험
AP 이상
배터리 부족
1 건 (41%)
1 건 (17%)
1 건 (11%)
1 건 (29%)
1 건 (30%)
1 건 (30%)

## Slide 75
◀ 2016.04.20 (화)
Su Mo Tu We Th Fr Sa
일단위
주단위
월단위
전체 입실자
전체 퇴실자
14,245
14,577
긴 급 호 출
침 범 상 황
가 스 위 험
심박수 위험
AP 이상
배터리 부족
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
전체 위험상황
미해결 0 | 해결 4
6월 가스위험 대피훈련
16.04.12.~16.04.14
이메일로 보내기
엑셀파일 다운로드
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
대피자
598 명
미대피자
2 명
재난발생 시간
19:30:21
위치 ▲ |  | 이름 ▲ | 등급 ▲ | 최종 입실일시 ▲ | 재해일시 ▲ | 대피일시 ▲
4층 | E-1 | 홍길동 | 작업자 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 미대피자
4층 | A-1 | 홍길동 | 특수 작업자 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 미대피자
1층 | A-1 | 홍길동 | 작업자 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20
4층 | A-1 | 홍길동 | 작업자 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20
4층 | A-1 | 홍길동 | 작업자 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20
4층 | A-1 | 홍길동 | 작업자 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20
2층 | A-1 | 홍길동 | 일반 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20
2층 | A-1 | 홍길동 | 작업자 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20
2016.04.12 Report [Disaster state]
2016.04.20 Report [Today]
1
2
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 비상 리포트 탭메뉴 활성화
2 | 미대피자는 맨 위로 올라와서 보여짐
3 | 
4 | 
5 | 

## Slide 76
◀ 2016.04.20 (화)
Su Mo Tu We Th Fr Sa
일단위
주단위
월단위
전체 입실자
전체 퇴실자
14,245
14,577
긴 급 호 출
침 범 상 황
가 스 위 험
심박수 위험
AP 이상
배터리 부족
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
전체 위험상황
미해결 0 | 해결 4
6월 가스위험 대피훈련
16.04.12.~16.04.14
이메일로 보내기
엑셀파일 다운로드
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
4
5
6
3
2
1
17 18 19 20 21 22 23
입실자
퇴실자
100
200
300
400
7
8
2016.04 (4주차) Report [Weekly]
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 일단위/ 주단위/ 월단위 선택 버튼
2 | 주차 표기 - 최신 주차이기 때문에 우측의 화살표가 없음
3 | 선택된 주차 표기
4 | 비상선포기간의 현황을 볼 수 있는 버튼
5 | 전체 입실자/ 퇴실자 정보
6 | 각 상황별 미해결/해결 정보
7 | 주차 표기
8 | 기준선 표기 최고수치가 100단위의 경우 =10단위로 표기 최고수치가 1,000단위의 경우 = 100 단위로 표기
Chart: 
| 침범상황 | 가스위험 | 심박수 위험 | 긴급호출 | AP 배터리
열1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3
긴 급 호 출
침 범 상 황
가 스 위 험
심박수 위험
AP 이상
배터리 부족
1 건 (41%)
1 건 (17%)
1 건 (11%)
1 건 (29%)
1 건 (30%)
1 건 (30%)

## Slide 77
◀ 2016.04.20 (화)
Su Mo Tu We Th Fr Sa
일단위
주단위
월단위
전체 입실자
전체 퇴실자
14,245
14,577
긴 급 호 출
침 범 상 황
가 스 위 험
심박수 위험
AP 이상
배터리 부족
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
전체 위험상황
미해결 0 | 해결 4
6월 가스위험 대피훈련
16.04.12.~16.04.14
이메일로 보내기
엑셀파일 다운로드
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2
1
10 11 12 13 14 15 16
입실자
퇴실자
100
200
300
400
2016.04 (3주차) Report [Weekly]
2016.04.12.~14. Report [Disaster state]
3
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 이후의 주차가 존재하기 때문에 우측 화살표 노출
2 | 선택된 주차 표기
3 | 해당 주차에 비상선포가 되었기 때문에 비상선포 Report 탭이 보여지게 됨
Chart: 
| 침범상황 | 가스위험 | 심박수 위험 | 긴급호출 | AP 배터리
열1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3
긴 급 호 출
침 범 상 황
가 스 위 험
심박수 위험
AP 이상
배터리 부족
1 건 (41%)
1 건 (17%)
1 건 (11%)
1 건 (29%)
1 건 (30%)
1 건 (30%)

## Slide 78
◀ 2016년 ▶
일단위
주단위
월단위
전체 입실자
전체 퇴실자
14,245
14,577
긴 급 호 출
침 범 상 황
가 스 위 험
심박수 위험
AP 이상
배터리 부족
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
전체 위험상황
미해결 0 | 해결 4
6월 가스위험 대피훈련
16.04.12.~16.04.14
이메일로 보내기
엑셀파일 다운로드
2
1
1월 2월 3월 4월
5월 6월 7월 8월
9월 10월 11월 12월
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
금 토 일 월 화 수 목 금 토 일 월 화 수 목 금 토 일 월 화 수 목 금 토 일 월 화 수 목 금 토 일
입실자
퇴실자
1,000
2,000
3,000
4,000
4
2016. 04월 Report [Monthly]
Chart: 
| 침범상황 | 가스위험 | 심박수 위험 | 긴급호출 | AP 배터리
열1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3
긴 급 호 출
침 범 상 황
가 스 위 험
심박수 위험
AP 이상
배터리 부족
1 건 (41%)
1 건 (17%)
1 건 (11%)
1 건 (29%)
1 건 (30%)
1 건 (30%)
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 월단위 선택
2 | 년도 이동
3 | 선택된 월 표기
4 | 기준선 표기 최고수치가 100단위의 경우 =10단위로 표기 최고수치가 1,000단위의 경우 = 100 단위로 표기

## Slide 79
◀ 2016년 ▶
일단위
주단위
월단위
전체 입실자
전체 퇴실자
14,245
14,577
긴 급 호 출
침 범 상 황
가 스 위 험
심박수 위험
AP 이상
배터리 부족
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
미해결 0 | 해결 1
전체 위험상황
미해결 0 | 해결 4
6월 가스위험 대피훈련
16.04.12.~16.04.14
이메일로 보내기
엑셀파일 다운로드
1월 2월 3월 4월
5월 6월 7월 8월
9월 10월 11월 12월
1
대피자
598 명
미대피자
2 명
재난발생 시간
62:30:21
위치 ▲ |  | 이름 ▲ | 등급 ▲ | 최종 입실일시 ▲ | 재해일시 ▲ | 대피일시 ▲
4층 | E-1 | 홍길동 | 작업자 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 미대피자
4층 | A-1 | 홍길동 | 특수 작업자 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 미대피자
1층 | A-1 | 홍길동 | 일반 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20
1층 | A-1 | 홍길동 | 작업자 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20
1층 | A-1 | 홍길동 | 작업자 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20
4층 | A-1 | 홍길동 | 작업자 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20
2층 | A-1 | 홍길동 | 일반 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20 | 00.00.00 15:20:20
2
2016.04.12.~14. Report [Disaster state]
1
6월 가스위험 대피훈련
재난발생 기간 : 2016.04.12 13:32:23 ~ 2016.04.14 12:30:02
3
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 비상선포기간 버튼
2 | 비상선포기간 중 미대피자/ 대피자 내용
3 | 재난명 / 재난발생기간 노출
4 | 미대피자는 최 상단으로 노출
4

## Slide 80
EVENT

## Slide 81
이벤트 발생 시나리오
이벤트 팝업
1. 비상상황 발생 이벤트 내용
2. 해당 위치의 정보 출력
출입 현황 화면 - 침범상황 : 침범위치 붉은색 표기 + 팝업 출력 - Tag Emergency : Tag 위치 + 팝업 출력
센서 현황 화면 - 가스위험 : 가스위험 지역 붉은색 표기 + 팝업 - 밴드위험 : 밴드 위치 붉은색 표기 + 팝업 - Band Emergency : Band 위치 + 팝업

## Slide 82
4층 E-3
침범발생 발생

## Slide 83
임직원
상시 방문자
일일 방문자
전체보기
500
300
150
임직원
상시 방문자
일일 방문자
제 00 공장
500
300
150
300
100
100
100
제 1공장
총원
임직원
상시 방문자
일일 방문자
300
100
100
100
제 2공장
총원
임직원
상시 방문자
일일 방문자
300
100
100
100
제 3공장
총원
임직원
상시 방문자
일일 방문자
300
100
100
100
관리동
총원
임직원
상시 방문자
일일 방문자
선택하세요
임직원
상시 방문자
일일 방문자
제 00 공장
500
300
150
선택하세요
임직원
상시 방문자
일일 방문자
제 00 공장
500
300
150
지난 대피현황
비상지역 설정
해당 비상상황이 발생된 정보가 뒷면에 출력되고
해당 비상상황에 대한 팝업이 뜸
이벤트 팝업

## Slide 84
Process 004
이벤트 발생 후 조치 프로세스
<이벤트 발생>
관제
이벤트 리스트
필드매니저
이벤트 리스트
이벤트 조치
판단
조치완료 버튼
조치내용 입력
조치완료로 상태 변경
이벤트 조치
판단
현장담당자에게 알림 버튼
전체 담당자에게
Push 알림

## Slide 85
Popup 050
조치내용 팝업
홍길동
현장 관리자
현장에 즉시 출동하여 퇴실조치 했음.
현장 상황 조치내용
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 조치완료 내용이 보이는 텍스트 필드
1
현장에 즉시 출동하여 퇴실조치 했음.
해제사유 없음
해제사유를 입력하지 않았을 때의 내용
해제사유가 있을 때 내용 노출

## Slide 86
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 닫기버튼 터치 - 조치 전 상태
2 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
3 | 조치 완료되면 버튼이 ‘조치 내용 보기＇로 변경
Popup 021
통제구역 침범자
N
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
미확인
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
배터리 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
출입통제구역 침범자
침범자 발생
김태호님이 [제1공장 5 층 E-3]
침범하였습니다
현장에서 출입통제하세요
현장 담당자에게 알림
1
2
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
문구 변경
김태호
일반구역 출입자
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
현위치 5층 E-3

## Slide 87
[4층 E-1 구역, 일반구역]
23.5 %
19.0 %
정상구간
17.4 %
주의
산소농도
30 ppm
정상구간
일산화탄소
0 ppm
안전
20 ppm
정상구간
메탄
0 ppm
안전
20 ppm
정상구간
황화수소
0 ppm
안전
산소농도 00% 주의가 필요합니다
최종 측정시간 | 00.00.00 15:19:00
최종 설치시간 | 00.00.00 09:07:20
온도
27 ℃
습도
55 %
작업현장 보기
1
2
3
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 닫기버튼 터치 - 조치 전 상태
2 | 작업현장 보기 팝업 출력
3 | 메시지 내용 노출기준으로 구성 (DB 내용)
Popup 009
작업현장보기 팝업
Popup 022
가스위험 알림
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
N

## Slide 88
[4층 E-1 구역, 일반구역]
대피
성명 | 소속 | 권한 | 방문구분 | 심박수 | 일산화탄소
김지민 | xxxx xx | 일반,위험,밀폐공간 | 임직원 | 120 | 위험
김지민 | xxxx xx | 일반,위험,밀폐공간 | 임직원 | 120 | 위험
김지민 | xxxx xx | 일반,위험,밀폐공간 | 임직원 | 120 | 위험
김지민 | xxxx xx | 일반,위험,밀폐공간 | 수시 방문자 | 120 | 위험
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 작업현장 상세보기 버튼 터치 시 출력 팝업
2 | 심박수 표현
3 | 일산화탄소 ‘정상,위험‘ 표현
4 | 인원대피 메시지 발생
1
산소
11.7 %
일산화탄소
45 ppm
메탄
0 ppm
황화수소
0 ppm
해당 층 인원대피
해당 구역 인원 대피
전체 현장 인원 대피
[산소 17.7% 위험]
작업중단
2
3
전체 현장 대피 메시지를 발송하겠습니까?
관계된 디바이스의 경보가 발생됩니다
취소
확인
현재 구역에 대피 메시지를 발송하겠습니까?
관계된 디바이스의 경보가 발생됩니다
취소
확인
현재 층에 대피 메시지를 발송하겠습니까?
관계된 디바이스의 경보가 발생됩니다
취소
확인
1. 관계된 AP의 경보가 발생되며,
2. 연결된 [가스센서] 의 경보 발생.
3. 연결된 [안전밴드] 경보 발생
4
Popup 009
위험 작업현장 보기
Alert popup
Alert popup
Alert popup

## Slide 89
안전밴드 착용자 정보
현장 담당자에게 알림
1
2
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 수시 방문자
일반
통제
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 닫기버튼 터치 - 조치 전 상태
2 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
3 | 경고메시지 Event Popup 메시지 내용 참고
Popup 023
심박수 이상 알림
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
N
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
0 ppm
일산화탄소 (CO)
20.7 %
산소 (O2)
0 LEL%
메탄
0 ppm
황화수소
온도
습도
27 ℃
55 %
가스센서 정보
Gas-103-12-3
안전밴드 정보
Band-12-3092
49 bpm
안전
CO
75%
정상
레이아웃 변경
STEL 위험
15분간 일산화탄소에노출 되었습니다
TWA 위험
8시간 동안 일산화탄소에노출 되었습니다
안전밴드 배터리가 부족합니다
움직임이 정지하였습니다
심박수가 주의 수치입니다
3

## Slide 90
긴급호출 상세보기
1
2
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 닫기버튼 터치 - 조치 전 상태
2 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
3 | 
Popup 024
스마트태그 긴급호출
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
N
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
문구 변경
긴급호출
김태호님이 [제1공장 5 층 E-3]
긴급호출을 하였습니다
관계자를 투입하거나 현장으로 이동하여 작업자를 확인하세요
현장 담당자에게 알림
2
김태호
일반구역 출입자
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
현위치 5층 E-3

## Slide 91
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 닫기버튼 터치 - 조치 전 상태
2 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
3 | 
Popup 025
안전밴드 긴급호출
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
N
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
문구 변경
긴급호출 상세보기
1
2
긴급호출
김태호님이 [제1공장 5 층 E-3]
긴급호출을 하였습니다
관계자를 투입하거나 현장으로 이동하여 작업자를 확인하세요
현장 담당자에게 알림
2
김태호
특수 작업자
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
현위치 5층 E-3

## Slide 92
Popup 026
작업자 정지 발생
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
N
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 닫기버튼 터치 - 조치 전 상태
2 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
3 | 
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
문구 변경
작업자 정지 발생
1
2
작업자 정지발생
김태호님이 [제1공장 5 층 E-3]
움직임이 정지하였습니다
즉시 현장으로 이동하여
작업자의 상태를 확인하세요
현장 담당자에게 알림
2
김태호
특수 작업자
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
현위치 5층 E-3

## Slide 93
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | CCTV 화면 출력
2 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
3 | 
Popup 027
화재위험 발생
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
N
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
문구 변경 & 레이아웃 변경
화재위험 발생
1
2
화재위험 발생
[제1공장 5 층 E-3]
화재가 감지되었습니다
작업자를 대피시키고 출입을 통제하세요
현장 담당자에게 알림
2
CCTV 화면
1

## Slide 94
AP 연결 해제
현장 담당자에게 알림
Popup 028
AP 이상 발생
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
4층 E-3
침범발생 발생
배터리 이상 발생 4종(AP.가스,밴드,태그)
붉은 띠 이벤트 알림 없음
단순히 이벤트 날개배너에 쌓이는 내용
상단 배터리 알림 view 로 활성화/비활성화
N
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 닫기버튼 터치 - 조치 전 상태
2 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
3 | 
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
2
문구 변경
1
AP 연결 해제
[제1공장 5 층 E-3]
AP 연결이 해제되었습니다
AP의 배터리 상태를 확인하세요
AP의 전원 연결상태를 확인하세요
AP의 네트워크 연결상태를 확인하세요
설치일시
0000.00.00 15:20:27
MAC
XXXXXXXXXXXXX
설치위치 건물명 층 E-3
AP 정보

## Slide 95
Popup 029
가스센서 배터리 부족 알림
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
4층 E-3
침범발생 발생
배터리 이상 발생 4종(AP.가스,밴드,태그)
붉은 띠 이벤트 알림 없음
단순히 이벤트 날개배너에 쌓이는 내용
상단 배터리 알림 view 로 활성화/비활성화
N
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 닫기버튼 터치 - 조치 전 상태
2 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
3 | 
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
문구 변경
[제1공장 5 층 E-3]
가스센서 배터리가 부족합니다
즉시 충전하세요
(최초 알림 후 1개월이내 교체하세요)
가스센서 정보
설치일시
0000.00.00 15:20:27
MAC
XXXXXXXXXXXXX
설치위치 건물명 5 층 E-3
배터리 부족
가스센서 배터리 부족
현장 담당자에게 알림
2
1

## Slide 96
Popup 030
안전밴드 배터리 부족 알림
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
4층 E-3
침범발생 발생
배터리 이상 발생 4종(AP.가스,밴드,태그)
붉은 띠 이벤트 알림 없음
단순히 이벤트 날개배너에 쌓이는 내용
상단 배터리 알림 view 로 활성화/비활성화
N
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 닫기버튼 터치 - 조치 전 상태
2 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
3 | 
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
문구 변경
[김태호]님의
안전밴드 배터리가 부족합니다
즉시 충전하세요
안전밴드 착용자 정보
배터리 부족
안전밴드 배터리 부족
현장 담당자에게 알림
2
소 속 : 000 소속
안전밴드 착용일시 : YYYY-MM-DD hh:mm:ss
MAC : XXXXXXXXXXXXXX
김태호(YYYY-MM-DD)
일반구역 출입자
현위치 5층 E-3
1

## Slide 97
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
Popup 031
스마트태그 배터리 부족 알림
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
4층 E-3
침범발생 발생
배터리 이상 발생 4종(AP.가스,밴드,태그)
붉은 띠 이벤트 알림 없음
단순히 이벤트 날개배너에 쌓이는 내용
상단 배터리 알림 view 로 활성화/비활성화
N
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 닫기버튼 터치 - 조치 전 상태
2 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
3 | 
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
문구 변경
[김태호]님의
스마트태그 배터리가 부족합니다
즉시 충전하세요
(최초 알림 후 1개월 이내 교체하세요)
스마트태그 착용자 정보
배터리 부족
스마트태그 배터리 부족
현장 담당자에게 알림
2
소 속 : 000 소속
안전밴드 착용일시 : YYYY-MM-DD hh:mm:ss
MAC : XXXXXXXXXXXXXX
김태호(YYYY-MM-DD)
일반구역 출입자
현위치 5층 E-3

## Slide 98
Popup 035
실외 온도 위험 알림
실외 온도 위험
온도 xx ºC
폭염주의
건설기계의 냉각장치 점검
현장사무실,숙소.식당 등 청결 유지
현장 담당자에게 알림
실외 온도 위험
온도 xx ºC
폭염경보
장시간 실외작업 중지
불필요한 야외작업 중지
현장 담당자에게 알림
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
N
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 닫기버튼 터치 - 조치 전 상태
2 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
3 | 
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
2
1
1
2

## Slide 99
Popup 036
강풍주의 알림
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
N
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 닫기버튼 터치 - 조치 전 상태
2 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
3 | 
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
강풍 위험
풍속 XX m/s
강풍주의
야외작업 시 주의하세요
현장 담당자에게 알림
강풍 위험
풍속 XX m/s
강풍경보
야외 작업 시 주의하세요
현장 담당자에게 알림
2
1
1
2

## Slide 100
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
Popup 011
경고지역
상세내용 보기
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
경고지역 개별 정보
소 속 : 000 소속
입실일시 : 0000.00.00 15:20:27
홍길동 수시 방문자
일반
통제
위험
밀폐공간
현장 A-1 에 낙석위험 발생
6월 13일에 다 허물테니 그때까지 조심하세요
경고 해제
0000.00.00 14:12:31 등록
위치 지도로 보기
경로안내
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
Popup 044
길찾기
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
N
■ 버튼 및 기능 설명 | 
2 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
3 | 
조치 내용 보기
경고 해제
조치 완료되면
버튼이 변경됨
1

## Slide 101
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
2 | 어떤 가스의 TWA 수치에 변동이 발생되었는지 노출 (일산화탄소 또는 황화수소) - STEL : 15분간의 가스노출 수치 - TWA : 8시간동안 가스노출 수치
3 | 설치 일시
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
Popup 044
작업구역 STEL 위험 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
N
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
경로안내
지도 보기
현장 담당자에게 알림
[제1공장 5 층 E-3]
15분간 일산화탄소가 누출되었습니다
STEL 위험
작업자를 즉시 대피시키고 출입통제 하세요
(작업구역 환기필요)
작업구역 가스센서 정보
O2 % | CO ppm | CH4 % | H2S ppm
XX.X% | XXX | XXX | XXX
작업인원
XXXX 명
MAC : XXXXXXXXXX
YYYY-MM-DD hh:mm:ss
작업구역 STEL 위험
1
2
3

## Slide 102
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
Popup 045
작업구역 TWA 위험 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
N
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
2 | 어떤 가스의 TWA 수치에 변동이 발생되었는지 노출 (일산화탄소 또는 황화수소) - STEL : 15분간의 가스노출 수치 - TWA : 8시간동안 가스노출 수치
3 | 설치 일시
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
경로안내
지도 보기
현장 담당자에게 알림
[제1공장 5 층 E-3]
8시간 동안 일산화탄소가 누출되었습니다
TWA 위험
작업자를 즉시 대피시키고 출입통제 하세요
(작업구역 환기필요)
작업구역 가스센서 정보
O2 % | CO ppm | CH4 % | H2S ppm
XX.X% | XXX | XXX | XXX
작업인원
XXXX 명
MAC : XXXXXXXXXX
YYYY-MM-DD hh:mm:ss
작업구역 TWA 위험
1
2
3

## Slide 103
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
Popup 046
작업자 STEL 위험 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
N
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
2 | 어떤 가스의 TWA 수치에 변동이 발생되었는지 노출 (일산화탄소 또는 황화수소) - STEL : 15분간의 가스노출 수치 - TWA : 8시간동안 가스노출 수치
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
경로안내
지도 보기
현장 담당자에게 알림
[홍길동 님 제1공장 5 층 E-3]
15분간 일산화탄소에 누출되었습니다
STEL 위험
작업자의 작업을 중단하고
휴식을 취하도록 하세요.
작업자 STEL 위험
1
2
소 속 : 000 소속
안전밴드 착용일시 : YYYY-MM-DD hh:mm:ss
MAC : XXXXXXXXXXXXXx
김태호(YYYY-MM-DD)
일반구역 출입자
현위치 5층 E-3
작업자 정보

## Slide 104
침범발생 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
산소농도 11.7%
대피하세요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
심박수 위험
홍길동 특수작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
긴급호출 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
0000.00.00 월요일
긴급호출 발생
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
작업자 정지 발생
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
화재위험 발생
위험, 즉시 확인
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
AP 이상 발생
즉시 확인 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
가스센서 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
안전밴드 배터리 부족
즉시 충전 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
스마트태그 배터리 부족
배터리 교체 필요
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
미확인
조치 전
조치 전
조치 완료
실외 온도 위험
37.4 ℃. 폭염주의
0000.00.00
14:32:30
미확인
강풍주의
12 m/s. 위험합니다
0000.00.00
14:32:30
미확인
경고구역 등록
홍길동 일반출입자
0000.00.00
14:32:30
미확인
[제 1공장] 1층 A-1 구역
미확인
조치 전
조치 완료
배터리 알림
Popup 047
작업자 TWA 위험 알림
작업구역 STEL 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업구역 TWA 위험
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 STEL 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
작업자 TWA 위험
홍길동 특수 작업자
0000.00.00
14:32:30
[제 1공장] 1층 A-1 구역
조치 완료
N
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 현장 담당자에게 알림 - 조치완료 로 변경
2 | 어떤 가스의 TWA 수치에 변동이 발생되었는지 노출 (일산화탄소 또는 황화수소) - STEL : 15분간의 가스노출 수치 - TWA : 8시간동안 가스노출 수치
조치 내용 보기
현장 담당자에게 알림
조치 완료되면
버튼이 변경됨
경로안내
지도 보기
현장 담당자에게 알림
[홍길동 님 제1공장 5 층 E-3]
8시간 동안 일산화탄소에 누출되었습니다
TWA 위험
작업자의 작업을 중단하고
휴식을 취하도록 하세요.
작업자 TWA 위험
1
2
소 속 : 000 소속
안전밴드 착용일시 : YYYY-MM-DD hh:mm:ss
MAC : XXXXXXXXXXXXXx
김태호(YYYY-MM-DD)
일반구역 출입자
현위치 5층 E-3
작업자 정보

## Slide 105
[가스센서] alarm levels |  |  |  | 
 | O2 (%) |  |  | 
 | 수치 | 메시지 (Field Manager) | 메시지 (Monitoring) | 메시지 ([안전밴드])
1차 경보 | 23.5 이상 | 산소 X% 주의하세요 | 산소 X% 주의하세요 | 산소 X% 주의
2차 경보 | 18 이하 | 산소 X% 위험합니다 | 산소 X% 위험합니다 | 산소 X% 위험
3차 경보 | 17 이하 | 산소 X% 대피하세요 | 산소 X% 대피하세요 | 산소 X% 대피
STEL 경보 | N/A | N/A | N/A | N/A
TWA 경보 | N/A | N/A | N/A | N/A
 | CO (ppm) |  |  | 
 | 수치 | 메시지 (Field Manager) | 메시지 (Monitoring) | 메시지 ([안전밴드])
1차 경보 | 30 이상 | 일산화탄소 Xppm 주의하세요 | 일산화탄소 Xppm 주의하세요 | 일산화탄소 Xppm 주의
2차 경보 | 200 이상 | 일산화탄소 Xppm 대피하세요 | 일산화탄소 Xppm 대피하세요 | 일산화탄소 Xppm 대피
3차 경보 | N/A | N/A | N/A | N/A
STEL 경보 | 200 이상 | 일산화탄소 Xppm 대피하세요 | 일산화탄소 Xppm 대피하세요 | 일산화탄소 Xppm 대피
TWA 경보 | 30 이상 | 일산화탄소 Xppm 대피하세요 | 일산화탄소 Xppm 대피하세요 | 일산화탄소 Xppm 대피
 | H2S (ppm) |  |  | 
 | 수치 | 메시지 (Field Manager) | 메시지 (Monitoring) | 메시지 ([안전밴드])
1차 경보 | 10 이상 | 황화수소 Xppm 주의하세요 | 황화수소 Xppm 주의하세요 | 황화수소 Xppm 주의
2차 경보 | 15 이상 | 황화수소 Xppm 대피하세요 | 황화수소 Xppm 대피하세요 | 황화수소 Xppm 대피
3차 경보 | N/A | N/A | N/A | N/A
STEL 경보 | 15 이상 | 황화수소 Xppm 대피하세요 | 황화수소 Xppm 대피하세요 | 황화수소 Xppm 대피
TWA 경보 | 10 이상 | 황화수소 Xppm 대피하세요 | 황화수소 Xppm 대피하세요 | 황화수소 Xppm 대피
 | CH4 (%) |  |  | 
 | 수치 | 메시지 (Field Manager) | 메시지 (Monitoring) | 메시지 ([안전밴드])
1차 경보 | 10 이상 | 메탄 X% 주의하세요 | 메탄 X% 주의하세요 | 메탄 X% 주의
2차 경보 | 20 이상 | 메탄 X% 대피하세요 | 메탄 X% 대피하세요 | 메탄 X% 대피
3차 경보 | N/A | N/A | N/A | N/A
STEL 경보 | N/A | N/A | N/A | N/A
TWA 경보 | N/A | N/A | N/A | N/A

## Slide 106
풍속계 alarm levels |  |  |  | 
 | 풍속 (m/초) |  |  | 
 | 수치 | 메시지 (Field Manager) | 메시지 (Monitoring) | 메시지 (전광판)
1차 경보 | 14 이상 | 풍속 Xm/초 주의보 | 풍속 Xm/초 주의보 | 풍속 Xm/초 주의보
2차 경보 | 21 이상 | 풍속 Xm/초 경보 | 풍속 Xm/초 경보 | 풍속 Xm/초 경보
온도계 alarm levels |  |  |  | 
 | 온도 (ºC) |  |  | 
 | 수치 | 메시지 (Field Manager) | 메시지 (Monitoring) | 메시지 (전광판)
1차 경보 | 33 이상 | 온도 XºC 폭염주의 | 온도 XºC 폭염주의 | 온도 XºC 폭염주의
2차 경보 | 35 이상 | 온도 XºC 폭염경보 | 온도 XºC 폭염경보 | 온도 XºC 폭염경보
3차 경보 | -12 이하 | 온도 XºC 한파주의 | 온도 XºC 한파주의보 | 온도 XºC 한파주의보
4차 경보 | -15 이하 | 온도 XºC 한파경보 | 온도 XºC 한파경보 | 온도 XºC 한파경보
[안전밴드] alarm levels |  |  |  | 
 | CO (ppm) |  |  | 
 | 수치 | 메시지 (Field Manager) | 메시지 (Monitoring) | 메시지 ([안전밴드])
경보 | TBD | 일산화탄소가 위험수치입니다 | 일산화탄소가 위험수치입니다 | 일산화탄소 위험
 | 심박수 (bpm) |  |  | 
 | 수치 | 메시지 (Field Manager) | 메시지 (Monitoring) | 메시지 ([안전밴드])
경보 | TBD | 심박수가 위험수치입니다 | 심박수가 위험수치입니다 | 심박수 위험

## Slide 107
디바이스 관리 - AP 설치 현황

## Slide 108
미설치
설치
해제
제 00 공장
14
27
12
미설치
설치
해제
제 00 공장
14
27
12
1층
미설치
설치
해제
제 00 공장
14
27
12
1층
구역 명 | 구역 정보 | MAC | 동작상태 | 펌웨어
A-1 | 일반 현장 | Dk0-3082 | 정상 | 최신
A-2 | 일반 현장 | Dk0-3082 | - | -
A-3 | 일반 현장 | Dk0-3082 | 정상 | 1.101.44  1.101.45
B-1 | 일반 현장 | Dk0-3082 | - | 다운로드 중
B-2 | 일반 현장 | Dk0-3082 | - | -
E-2 | 통제구역 | Dk0-3082 | 이상 | -
E-3 | 통제구역 | Dk0-3082 | 정상 | 다운로드 완료 업데이트
 |  | Dk0-3082 | - | 업데이트 중
E-5 | 통제구역 | Dk0-3082 | 설치필요 | 최신
F-1 | 일반 현장 | Dk0-3082 | 정상 | 최신
F-2 | 일반 현장 | Dk0-3082 | - | -
2-1
3-1
2-2
3-2
4
5
■ 버튼 및 기능 설명 | 
2-1 | 펌웨어 업데이트 필요 : 펌웨어 정보 변경에 대한 노출
2-2 | 다운로드 중 표기
3-1 | 다운로드 완료되었고 업데이트가 필요하다는 메시지 노출
3-2 | 업데이트 중 버튼
4 | 펌웨어 최신상태
5 | - 정상 - 이상 : 배터리 부족으로 인해 연결이 끊어진 경우 - 설치 필요 : 설치가 필요한 상태
[1층] AP 설치 현황
Popup 006
구역 입실 정보
Popup 032
AP 상세정보

## Slide 109
A-1
A-2
D-1
D-3
E-5
E-3
E-1
C-1
C-2
C-3
C-4
E-4
E-2
A-3
A-4
E-6
B-1
B-2
B-3
B-4
미설치
설치
해제
제 00 공장
14
27
12
미설치
설치
해제
제 00 공장
14
27
12
1층
미설치
설치
해제
제 00 공장
14
27
12
1층
1
2
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | AP가 설치되지 않은 POI 는 비활성으로 표기
2 | 설치 필요 AP
3 | 이상발생된 AP 배터리 부족
4 | AP 가 2대 이상 설치되었을 때의 표기
5 | 펌웨어 업그레이드 필요 아이콘 표기
2
4
Up Date
5
[1층] AP 설치 현황
Popup 006
구역 입실 정보
3
2
1
Popup 028
AP 이상 발생

## Slide 110
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 펌웨어 업데이트 버튼
Popup 032
AP 상세정보
Smart AP 상세정보
2 대
LAP-01-001
펌웨어 정보 : 1.001.001
현재위치 : 7층 A-1
연결상태 : 정상
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 설치
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 해제
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 설치
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 설치
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 해제
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 설치
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 해제
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 설치
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 설치
0000.00.00 월요일
0000.00.00 월요일
1.101.44  1.101.45
다운로드 중
1.101.44  1.101.45
↓
최신
↓
다운로드 완료 업데이트
↓
업데이트 중
↓

## Slide 111
디바이스 관리 - 가스센서 설치 현황

## Slide 112
구역 명 | 구역 정보 | MAC | 동작상태 | 펌웨어 | 경보 Ver. | 배터리
A-1 | 일반 현장 | Dk0-3082 | 정상 | 최신 | 1.01 | 상전
A-2 | 일반 현장 | Dk0-3082 | - | - | 1.14 | 상전
A-3 | 일반 현장 | Dk0-3082 | 정상 | 1.101.44  1.101.45 | 1.14 | 상전
B-1 | 일반 현장 | Dk0-3082 | - | 최신 | 1.00 | 상전
B-2 | 일반 현장 | Dk0-3082 | - | 최신 | 1.00 | 높음
E-2 | 통제구역 | Dk0-3082 | 이상 | 최신 | 1.00 | 낮음
E-3 | 통제구역 | Dk0-3082 | 정상 | 최신 | 1.14 | 높음
 |  | Dk0-3082 | - | 최신 | 1.12 | 보통
E-5 | 통제구역 | Dk0-3082 | 정상 | 최신 | 1.13 | 낮음
F-1 | 일반 현장 | Dk0-3082 | 설치필요 | 최신 | 1.14 | 보통
F-2 | 일반 현장 | Dk0-3082 | - | 최신 | 1.14 | 보통
2
[1층] 가스센서 설치 현황
미설치
설치
해제
제 00 공장
14
27
12
미설치
설치
해제
제 00 공장
14
27
12
1층
미설치
설치
해제
제 00 공장
14
27
12
1층
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 동작상태 - 정상 - 이상 : 배터리 부족 - 설치필요 : 설치가 필요한 상태
2 | 펌웨어 등록되는 펌웨어 버전과 가스센서의 펌웨어 버전을 비교, 알림 - 업데이트는 Field manager 에서 진행
3 | 경보 Ver. 가스센서 설정되는 Rule 의 버전을 표기 설치되는 위치마다 설정값이 다를 수 있음 설정되는 값은 모두 하나의 set 으로 관리됨
4 | 배터리 - 상전 / 높음 / 보통 / 낮음 으로 구분됨 알림 : 낮음
3
1
4
Popup 006
구역 입실 정보
Popup 008
가스센서 정보보기

## Slide 113
A-1
A-2
D-1
D-3
E-5
E-3
E-1
C-1
C-2
C-3
C-4
E-4
E-2
A-3
A-4
E-6
B-1
B-2
B-3
B-4
미설치
설치
해제
제 00 공장
14
27
12
미설치
설치
해제
제 00 공장
14
27
12
1층
미설치
설치
해제
제 00 공장
14
27
12
1층
[1층] 가스센서 설치 현황
2
1
1
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 터치 : 설치된 가스센서 정보보기 설치된 가스센서 수량 표기
2 | 설치 필요 가스센서
3 | 이상발생된 가스센서 아이콘 - 배터리 부족
4 | 
5 | 
2
3
Popup 006
구역 입실 정보
Popup 008
가스센서 정보보기
Popup 029
가스센서 배터리 부족

## Slide 114
<위치 보기 버튼 누름>
3D Map 의 해당 위치를 보여줌
창 닫기
지도로보기 버튼 누르기 직전의 화면으로 돌아옴
등..
Process 009
지도보기 프로세스

## Slide 115
위치 지도로 보기
A-1
A-2
D-1
D-3
E-5
E-3
E-1
C-1
C-2
C-3
C-4
E-4
E-2
A-3
A-4
E-6
B-1
B-2
B-3
B-4

## Slide 116
설정

## Slide 117
관리자 계정(권한)관리
구역관리
제품관리
디바이스 관리
규칙관리
관제패드 알림설정
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
협력사 관리
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 관리자 권한 설정으로 설정되는 메뉴
2 | 모두 보여지는 메뉴
3 | 현장관리 전체 관리자(super) 만 보이는 메뉴 Complex 관리 메뉴
푸시 알림 시간 설정
1
2
전광판 메시지 관리
현장 관리
3

## Slide 118
관리자 계정(권한)관리

## Slide 119
관리자 계정(권한)관리
□ | 관리자명 ▲ | 관리자 ID ▲ | 연락처 ▲ | 소속 회사 ▲ | 소속 현장 ▲ | 관리자 권한 ▲ | 안전관리자 ▲ | 사용구분 ▲
□ | 홍길동 | Admin | 010-1234-5678 | xxxx xx | 부산 국도건설 현장 | 출입관리 (작업자 목록, 출입문 진입/진출 현황) | - | 승인 대기
□ | 홍길동 | monitor | 010-1234-5678 | xxxx xx | 밀양 5공구 터널 현장 | 출입관리 (작업자 목록, 출입문 진입/진출 현황) | - | 승인 대기
□ | 홍길동 | Manager | 010-1234-5678 | 0000 | 0000 0000 건설현장 | 출입관리 (작업자 목록, 출입문 진입/진출 현황) 안전관리 (안전현황, 안전점검현황, 위치기반 안전관리) 디바이스 관리 (AP 설치현황, 가스센서 설치현황) | - | 사용 가능
□ | 홍길동 | Installer1 | 010-1234-5678 | 0000 | 0000 0000 건설현장 | 출입관리 (작업자 목록, 출입문 진입/진출 현황) 안전관리 (안전현황, 안전점검현황, 위치기반 안전관리) 디바이스 관리 (AP 설치현황, 가스센서 설치현황) | O | 사용 가능
□ | 홍길동 | Installer2 | 010-1234-5678 | 가나 건설용역 | 0000 0000 건설현장 | 출입관리 (작업자 목록, 출입문 진입/진출 현황) | O | 사용 가능
□ | 홍길동 | Worker 3 | 010-1234-5678 | ㈜0000 | 사상하단 1공구 | 출입관리 (작업자 목록, 출입문 진입/진출 현황) | - | 사용 불가
□ | 홍길동 | Worker 4 | 010-1234-5678 | ㈜0000 | 사상하단 1공구 | 출입관리 (작업자 목록, 출입문 진입/진출 현황) | - | 사용 가능
□ | 홍길동 | Worker 5 | 010-1234-5678 | ㈜0000 | 사상하단 1공구 | 출입관리 (작업자 목록, 출입문 진입/진출 현황) | - | 사용 불가
개별 등록
계정 삭제
선택 사항
사용 가능으로 변경
사용 불가로 변경
관리자 검색
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 관리자 명으로 검색
2 | 일괄등록 페이지로 이동
3 | 계정생성 페이지로 이동
4 | 계정삭제 시 사용내역이 있는 계정은 삭제할 수 없음
5 | 사용구분 승인대기 : 일괄등록 후 바로 사용가능 : 승인한 계정 사용불가 : 사용불가 처리한 계정
6 | 내용이 늘어나면 줄수가 늘어남
3
일괄 등록
2
Point.
생성되는 계정으로 Field Manager App 을 사용할 수 있음
선택한 계정을 삭제하시겠습니까?
취소
확인
확인
사용내역이 있는 계정입니다.
삭제하실 수 없습니다.
관리자에게 문의하세요
4-2
4
4-1
전체 관리자만 보이는 영역
6
안전관리자
컬럼 삭제

## Slide 120
관리자 ID
관리자 명
생성 하기
취소
연락처
-
-
사진 등록
비밀번호
(필수)
(필수)
(필수)
(필수)
관리자 계정(권한)관리 > 등록
소속 회사
관리자 권한
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 소속회사 (협력사) 선택
2 | 소속되는 현장 선택
3 | 관리자 권한 선택
4 | 태그정보 매핑 (관리자와 태그 정보 매핑)
5 | 개수가 늘어나면 줄수가 늘어나는 형태로 구성 (내부 스크롤 아님)
사용 구분
사용 가능
사용 불가
승인 대기
전체 관리자만 보이는 영역
권한 선택
소속 회사 선택
출입관리 (작업자 목록, 출입문 진입/진출 현황)
안전관리 (안전현황, 안전점검현황, 위치기반 안전관리)
디바이스 관리 (AP 설치현황, 가스센서 설치현황)
1
3
스마트 태그
태그정보 매핑
4
현장 선택
부산 국도건설 현장
000000 0000 건설현장
현장 선택
부산 국도건설 현장
000000 0000 건설현장
부산 국도건설 현장
000000 0000 건설현장
부산 국도건설 현장
000000 0000 건설현장
5
2줄일때
6줄일때
추가되면 계속 줄이 늘어남.
(내부 스크롤 아님)
5
Popup 049
태그 인식 (관리자 연결)
소속 현장
2
현장 선택
부산 국도건설 현장
000000 0000 건설현장
5
6 | 소속 현장을 선택하지 않고 소속회사를 선택했을 때 알럿창 출력 소속 현장을 선택해야만 소속 회사를 선택할 수 있음.
소속현장을 먼저 선택하세요.
확인
Alert popup

## Slide 121
선택 | 현장
 | 부산 국도건설
 | 밀양 5공구 터널
 | 000 0000 건설
 | 부산 사상하단 1공구
 | 수원 광교 업무 5-1블록 복합시설
 | 포항 두호주공 1차 재건축사업
부산 국도건설 현장
000000 0000 건설현장
소속 현장 선택
취소
선택 완료
Popup 038
소속 현장 선택
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 소속 현장 선택 팝업
2 | 선택/ 미선택 (활성/ 비활성)
3 | 선택된 내용이 노출
2
3

## Slide 122
취소
선택 완료
선택 | 1 depth | 
 | 출입관리 | >
 | 안전관리 | >
 | 디바이스 관리 | >
 | 설정 | >
선택 | 2 depth
 | 안전현황
 | 안전점검 현황
 | 위치기반 안전관리
 | 안전 모니터링
 | 비상 대피현황
 | 안전 리포트
출입관리 (작업자 목록, 출입문 진입/진출 현황)
안전관리 (안전현황, 안전점검현황, 위치기반 안전관리)
디바이스 관리 (AP 설치현황, 가스센서 설치현황)
관리자 권한 선택
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 관리자 권한 선택 팝업
2 | 출입관리 전체 선택, 개별선택 선택 메뉴 - 작업자 목록 - 출입문 진입/진출 현황
3 | 안전관리 전체 선택, 개별선택 선택 메뉴 - 안전현황 - 안전점검 현황 - 위치기반 안전관리 - 안전 모니터링 - 비상 대피현황 - 안전 리포트
4 | 디바이스 관리 전체선택, 개별선택 선택 메뉴 - AP 설치현황 - 가스센서 설치현황
5 | 설정 개별선택 선택 메뉴 - 관리자 계정(권한) 관리 - 협력사 관리 - 구역 관리 - 제품 관리 - 디바이스 관리 - 규칙관리
Popup 039
관리자 권한 선택
2
3
4
5
관리자는 선택된 메뉴만 보이게 됨

## Slide 123
koreawork
홍길동
관리자 ID
관리자 명
010
연락처
-
1234
-
1234
사진 등록
************
비밀번호
(필수)
(필수)
(필수)
(필수)
관리자 계정(권한)관리 > 수정(승인)
소속 회사
관리자 권한
전체 관리자만 보이는 영역
소속 현장
선택
0000
출입관리 (작업자 목록, 출입문 진입/진출 현황)
안전관리 (안전현황, 안전점검현황, 위치기반 안전관리)
디바이스 관리 (AP 설치현황, 가스센서 설치현황)
2
4
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 비밀번호 가림 (관리자가 변경해주는 것)
2 | 소속회사 선택/변경
3 | 소속현장 선택/변경
4 | 태그정보 매핑 (태그를 변경할 수 있음)
5 | 관리자 권한 수정/선택
현장 선택
부산 국도건설 현장
000000 0000 건설현장
3
16.07.12 (history-013) 안전관리자 여부 추가
수정
취소
사용 구분
사용 가능
사용 불가
승인 대기
스마트 태그
태그정보 매핑
4
tag-385-6031
5
16.07.25 (History-035) * 관리자를 안전관리자로 설정하는 부분 삭제
Popup 049
태그 인식 (관리자 연결)

## Slide 124
관리자 일괄 등록
등록
취소
일괄등록 파일선택
파일찾기
일괄 등록할 파일을 선택하여주시기 바랍니다.
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 미리 지정되는 엑셀파일 등록
2 | 관리자 일괄등록 순서에 대한 설명 화면 (디자인)
3 | 양식 다운로드 버튼
승인/설정
일괄등록
양식에 내용 입력
양식 다운로드
관리자 일괄등록 순서
양식 다운로드
2
3
Popup 040
관리자 일괄 등록

## Slide 125
협력사(소속) 관리

## Slide 126
업체명 | 사업자번호 | 업종 | 업태 | 사업주명 | 담당자명 | 연락처 | 이메일
00 운송 | 000-00-000000 | 건설 | 용역 | 홍길동 | 홍길동 | 000-0000-0000 | 0000@gmail.com
00 운송 | 000-00-000000 | 건설 | 용역 | 홍길동 | 홍길동 | 000-0000-0000 | 0000@gmail.com
00 운송 | 000-00-000000 | 건설 | 용역 | 홍길동 | 홍길동 | 000-0000-0000 | 0000@gmail.com
00 운송 | 000-00-000000 | 건설 | 용역 | 홍길동 | 홍길동 | 000-0000-0000 | 0000@gmail.com
00 운송 | 000-00-000000 | 건설 | 용역 | 홍길동 | 홍길동 | 000-0000-0000 | 0000@gmail.com
00 운송 | 000-00-000000 | 건설 | 용역 | 홍길동 | 홍길동 | 000-0000-0000 | 0000@gmail.com
협력사(소속) 관리
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 협력사 정보
2 | 선택 시 (수정) 페이지로 이동
1
협력사 등록
2

## Slide 127
협력사(소속) 관리 ▶ 등록
0000 용역운송
사업자번호
업체명
************
업종
000
-
00
-
000000
************
업태
************
사업주 명
************
담당자 명
담당자 연락처
000
-
00
-
000000
************
담당자 이메일
@
************
등록
취소

## Slide 128
협력사(소속) 관리 ▶ 수정
0000 용역운송
사업자번호
업체명
************
업종
000
-
00
-
000000
************
업태
************
사업주 명
************
담당자 명
담당자 연락처
000
-
00
-
000000
************
담당자 이메일
@
************
수정
취소
삭제
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 사용기록이 있는 협력사는 삭제할 수 없음
2 | 
1
사용기록이 있는 협력사입니다
삭제하실 수 없습니다
관리자에게 문의하세요
확인
Alert popup

## Slide 129
구역 관리

## Slide 130
구역 관리
□ | 구역 이름 ▲ | 구역 색상
□ | 일반 구역 | 
□ | 통제 구역 | 
□ | 위험 구역 | 
□ | 밀폐 공간 | 
삭제
선택 사항
2
등록하기
선택한 구역정보를 삭제하시겠습니까?
취소
확인
확인
사용중인 구역입니다.
삭제하실 수 없습니다.
2-2
2-1
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 등록(수정) 화면으로 이동
2 | 구역 삭제 시 사용중인 구역은 삭제할 수 없음 사용내역이 있으나 현재 사용중이지 않은 구역은 Hidden 처리됨

## Slide 131
구역 관리 ▶ 등록(수정) 하기
통제구역
구역 색상
구역 이름
확인
취소

## Slide 132
제품 관리

## Slide 133
Smart AP
Smart Tag
GAS Sensor Beacon
Safety Band
1
제품 이미지 | 종류 | 제품 | 등록일 ▲ | 펌웨어 버전 ▲ | 펌웨어 등록일 ▲
 | Smart AP | [AP디바이스] 2 | 00.00.00 14:32:02 | LAP-01-001 | 00.00.00 14:32:02
 | Smart AP | [AP디바이스] 1 | 00.00.00 14:32:02 | LAP-01-001 | 00.00.00 14:32:02
 | Tag | [위치태그] | 00.00.00 14:32:02 | LAP-01-001 | 00.00.00 14:32:02
 | GAS Sensor | [가스센서] | 00.00.00 14:32:02 | LAP-01-001 | 00.00.00 14:32:02
 | Band | [안전밴드] | 00.00.00 14:32:02 | LAP-01-001 | 00.00.00 14:32:02
등록하기
2
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 정렬 버튼
2 | 정보 터치 영역 터치 시 상세보기 페이지로 이동
3 | 
4 | 
제품 관리

## Slide 134
제품 관리 ▶ 등록하기
제품
[AP디바이스]
스팩정보
스팩정보
펌웨어 버전 ▲ | 펌웨어 등록일 ▲ | 삭제
1.101.02 | 00.00.00 14:32:02 | 
1.101.01 | 00.00.00 14:32:02 | 
펌웨어 정보
파일찾기로 선택된 파일명 노출
파일찾기
펌웨어 등록
펌웨어 버전을 입력하세요
삭제
삭제
종류
AP
확인
취소
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 종류 선택 AP, Tag, Band, GAS Sensor
2 | 제품명 입력
3 | 스팩정보 입력필드
4 | 펌웨어 정보 노출 업로드된 펌웨어 정보 노출
5 | 펌웨어 등록 - 펌웨어 버전 입력 - 펌웨어 파일찾기로 등록
6 | 펌웨어 버전 수기로 입력 (텍스트 필드)
7 | 파일찾기로 선택된 파일명 노출
8 | 펌웨어 파일 유무를 아이콘의 유무로 표기 보임 : 파일 있음 / 보이지 않음 : 파일 없음
9 | 사진 아이콘을 눌러서 사진 등록 = 내 사진함 연결
2
3
5
4
8
9
7
6

## Slide 135
제품
[위치태그]
스팩정보
스팩정보
펌웨어 정보
종류
TAG
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 종류 선택 AP, Tag, Band, GAS Sensor
2 | 제품명 입력
3 | 스팩정보 입력필드
4 | 펌웨어 정보 노출 입력한 펌웨어 정보 노출
5 | 펌웨어 버전 등록 - 펌웨어 버전 입력
6 | 펌웨어 버전 수기로 입력 (텍스트 필드)
7 | 파일찾기로 선택된 파일명 노출
8 | 사진 아이콘을 눌러서 사진 등록 = 내 사진함 연결
2
3
펌웨어 정보입력
5
4
펌웨어 버전 ▲ | 펌웨어 등록일 ▲ | 삭제
1.101.02 | 00.00.00 14:32:02 | 
1.101.01 | 00.00.00 14:32:02 | 
삭제
삭제
8
파일찾기로 선택된 파일명 노출
파일찾기
펌웨어 버전을 입력하세요
7
6
확인
취소
제품 관리 ▶ 등록하기
펌웨어 파일은 등록하지만
서버에서의 업데이트는 없음.
서버에서 업데이트는 AP 만 가능

## Slide 136
[가스센서]
GAS Sensor
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 종류 선택 AP, Tag, Band, GAS Sensor
2 | 제품명 입력
3 | 스팩정보 입력필드
4 | 펌웨어 정보 노출 입력한 펌웨어 정보 노출
5 | 펌웨어 버전 등록 - 펌웨어 버전 입력
6 | 펌웨어 버전 수기로 입력 (텍스트 필드)
7 | 파일찾기로 선택된 파일명 노출
8 | 사진 아이콘을 눌러서 사진 등록 = 내 사진함 연결
2
3
펌웨어 정보
펌웨어 정보입력
5
4
펌웨어 버전 ▲ | 펌웨어 등록일 ▲ | 삭제
1.101.02 | 00.00.00 14:32:02 | 
1.101.01 | 00.00.00 14:32:02 | 
삭제
삭제
8
파일찾기로 선택된 파일명 노출
파일찾기
펌웨어 버전을 입력하세요
7
6
확인
취소
제품
스팩정보
종류
스팩정보
제품 관리 ▶ 등록하기
펌웨어 파일은 등록하지만
서버에서의 업데이트는 없음.
서버에서 업데이트는 AP 만 가능

## Slide 137
제품
[안전밴드]
스팩정보
스팩정보
종류
Smart BAND
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 종류 선택 AP, Tag, Band, GAS Sensor
2 | 제품명 입력
3 | 스팩정보 입력필드
4 | 펌웨어 정보 노출 입력한 펌웨어 정보 노출
5 | 펌웨어 버전 등록 - 펌웨어 버전 입력
6 | 펌웨어 버전 수기로 입력 (텍스트 필드)
7 | 파일찾기로 선택된 파일명 노출
8 | 사진 아이콘을 눌러서 사진 등록 = 내 사진함 연결
2
3
펌웨어 정보
펌웨어 정보입력
5
4
펌웨어 버전 ▲ | 펌웨어 등록일 ▲ | 삭제
1.101.02 | 00.00.00 14:32:02 | 
1.101.01 | 00.00.00 14:32:02 | 
삭제
삭제
8
파일찾기로 선택된 파일명 노출
파일찾기
펌웨어 버전을 입력하세요
7
6
확인
취소
제품 관리 ▶ 등록하기
펌웨어 파일은 등록하지만
서버에서의 업데이트는 없음.
서버에서 업데이트는 AP 만 가능

## Slide 138
디바이스 관리

## Slide 139
□ | 종류 | 제품 | MAC ▲ | 펌웨어 정보 ▲ | 디바이스 등록일 ▲ |  | 설치 담당자 ▲ | 연결상태 ▲ | 배터리 ▲ | 현재위치 ▲ | 디바이스 설치일 ▲
□ | Smart AP | [AP디바이스] | LAP-01-001 |  | 00.00.00 14:32:02 |  | 관리자 | 정상 | - | [제 00 공장] 7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02
□ | Smart AP | [AP디바이스] | LAP-01-001 |  | 00.00.00 14:32:02 |  | 관리자 | 정상 | - | [제 00 공장] 7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02
□ | Smart AP | [AP디바이스] | LAP-01-001 |  | 00.00.00 14:32:05 |  | 관리자 | 미설치 | - | - | -
□ | Smart AP | [AP디바이스] | LAP-01-001 |  | 00.00.00 14:32:02 |  | 관리자 | 정상 | - | [제 00 공장] 7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02
- | Tag | [위치태그] | LT-01-001 | 1.01.01 | 0000.00.00 10:00:00 |  | 홍길동 | 매핑 완료 | 양호 | [제 00 공장] 7층 A-1 | 0000.00.00 12:00:00
- | Tag | [위치태그] | LT-01-001 | 1.01.01 | 0000.00.00 10:00:00 |  | 홍길동 | - | D-28 | - | -
- | Tag | [위치태그] | LT-01-001 | 1.01.01 | 0000.00.00 10:00:00 |  | 홍길동 | - | D-18 | - | -
□ | Gas Sensor | [가스센서] | LGA-01-001 | 1.01.01 | 00.00.00 14:32:02 |  | 관리자 | 정상 | 100% |  | 0000.00.00 12:32:02
□ | Gas Sensor | [가스센서] | LGA-01-001 | 1.01.01 | 00.00.00 14:32:05 |  | 관리자 | 미설치 | - |  | -
□ | Gas Sensor | [가스센서] | LGA-01-001 | 1.01.01 | 00.00.00 14:32:02 |  | 관리자 | 정상 | 50% |  | 0000.00.00 12:32:02
□ | Safety Band | [안전밴드] | LB-01-001 | 1.01.01 | 00.00.00 14:32:02 |  | - | - | 90% |  | 0000.00.00 12:32:02
Search : 담당자, Device ID
다운로드 완료 업데이트
1.101.44 
1.101.45
1
1
3
2
Smart Tag
GAS Sensor
Safety Band
2
일괄 등록하기
3
등록하기
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 검색 : 담당자, 디바이스 id - 중복검색 안됨, 단일검색
2 | 펌웨어 업데이트 시나리오 1. 서버에 최신 펌웨어를 올림 2. 비교하여 업데이트가 필요한지 여부 판단 3. 업데이트 필요 시 ‘펌웨어를 다운로드‘ 진행 4. 다운로드 완료 후 ‘업데이트＇를 진행 최신 : > ‘더 이상의 업데이트가 필요 없는 상태＇일 경우 펌웨어 업데이트 = AP 만 가능함
3 | 디바이스 상세보기 터치 영역 (팝업으로 출력)
■ 화면설명 | 
1 | 검색 및 선택버튼 영역
2 | 표에 대한 네이밍 영역 (틀고정)
3 | 스크롤 영역
Smart AP
다운로드 중
업데이트 중
디바이스 관리
4 | [위치태그] 배터리 부족 시 배터리 남은날짜 알림 최초 알림 후 30일 기준으로 역계산
4

## Slide 140
디바이스 관리 ▶ 등록하기
MAC 주소
펌웨어 정보
종류
제품
확인
취소
1
2
3
4
QR코드 촬영
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 종류 선택 AP, Tag, Band, GAS Sensor
2 | 제품선택 [AP디바이스], [위치태그], [가스센서], [안전밴드]
3 | MAC 주소 입력
4 | 펌웨어 정보 입력
ISSUE.
MAC 주소를 QRcode 찍어서 입력할 수 있는가?

## Slide 141
확인
취소
일괄등록 파일선택
파일찾기
일괄 등록할 파일을 선택하여주시기 바랍니다.
1
디바이스 관리 ▶ 일괄 등록하기
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 미리 지정되는 엑셀파일 등록
2 | 
3 | 
4 | 

## Slide 142
Smart AP 상세정보
MAC LAP-01-001
[AP디바이스]
현재위치 : 7층 A-1
연결상태 : 정상
펌웨어 정보 :
1.101.44  1.101.45
최종 업데이트 일시 : 00.00.00 13:00:03
디바이스 등록일시 : 00.00.00 14:32:02
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 설치
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 해제
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 설치
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 설치
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 해제
디바이스 설치일시
1
2
0000.00.00 월요일
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | AP를 선택하면 해당 AP에 대한 정보가 출력
2 | 펌웨어 업데이트 버튼
3 | 2대 이상이 존재할 경우 좌,우 페이지 표기 생성
4 | 날짜구분
다운로드 중
1.101.44  1.101.45
↓
최신
↓
다운로드 완료 업데이트
↓
업데이트 중
↓

## Slide 143
TAG 상세정보
[위치태그]
현재위치 : 7층 A-1
출입권한 : 일반 출입자
펌웨어 정보 : 1.001.001
정상
디바이스 등록일시 : 00.00.00 14:32:02
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 매칭
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 해제
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 매칭
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 매칭
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 해제
디바이스 매칭일시
MAC LI-LAI-0001
3
4
5
6
7
8
9
10
성명 : 홍길동
연락처 : 010-1234-5678
소속 : 000 소속
■ 화면설명 | 
1 | 디바이스에 대한 상세정보 팝업
2 | 상세정보 영역
3 | 선택된 디바이스 이미지
4 | 디바이스 ID
5 | 디바이스 명
6 | 현재 위치 및 담당자/ 연결상태 정보
7 | 배터리 정보 정상 부족 : 10% 이내일때 알림을 보냄
8 | 디바이스 등록 일시 (시스템 등록 일시)
9 | 디바이스 설치 일시 (설치/해제 히스토리)
10 | 펌웨어 정보 영역
0000.00.00 월요일
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 배터리 남은날짜 표기
정상
D-18

## Slide 144
가스센서비콘 상세정보
[가스센서]
현재위치 : 7층 A-1
담당자 : 관리자
연결상태 : 정상
펌웨어 정보 : 1.001.001
상전
디바이스 등록일시 : 00.00.00 14:32:02
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 매칭
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 해제
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 매칭
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 매칭
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 해제
디바이스 설치일시
MAC LGA-01-001
3
4
5
6
7
8
9
10
■ 화면설명 | 
3 | 선택된 디바이스 이미지
4 | 디바이스 ID
5 | 디바이스 명
6 | 현재 위치 및 담당자/ 연결상태 정보
7 | 배터리 잔량 정보 [높음] [보통] [낮음] 의 3 단계로 표기
8 | 디바이스 등록 일시 (시스템 등록 일시)
9 | 디바이스 설치 일시 (설치/해제 히스토리)
10 | 펌웨어 정보 영역
0000.00.00 월요일
높음
보통
교체필요
상전

## Slide 145
스마트밴드 상세정보
3
[안전밴드]
펌웨어 정보 : 1.001.001
100%
디바이스 등록일시 : 00.00.00 14:32:02
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 매칭
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 해제
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 매칭
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 매칭
7층 A-1 | 0000.00.00 12:32:02 | 해제
디바이스 매칭일시
MAC LB-01-001
4
5
7
8
9
10
6
현재위치 : 7층 A-1
출입권한 : 특수 작업자
성명 : 홍길동
연락처 : 010-1234-5678
소속 : 000 소속
■ 화면설명 | 
3 | 선택된 디바이스 이미지
4 | 디바이스 ID
5 | 디바이스 명
6 | 현재 위치 및 담당자/ 연결상태 정보
7 | 배터리 정보
8 | 디바이스 등록 일시 (시스템 등록 일시)
9 | 디바이스 설치 일시 (설치/해제 히스토리)
10 | 펌웨어 정보 영역
0000.00.00 월요일

## Slide 146
규칙 관리

## Slide 147
규칙 명
지하 1층 밀폐공간 앞 위험지역
16.07.01 14:32:23
Ver.
1.12
수정
삭제
규칙관리
규칙 명
지하 1층 밀폐공간 앞 일반지역
16.07.01 14:32:23
기준 | 산소 (O2) |  | 일산화탄소 (CO) |  | 황화수소 (H2S) |  | 메탄 (CH4) |  | 온/습도 (화재위험) |  |  | 움직임 | 
1차 | 23.5% 이상 | 주의하세요 | 30 ppm 이상 | 주의하세요 | 10 ppm 이상 | 주의하세요 | 10% 이상 | 주의하세요 | 80 ℃ 이상 | 15 % 이하 | 주의하세요 | 20 분 이상 | 작업자 상태 확인
2차 | 18% 이하 | 위험합니다 | 200 ppm 이상 | 대피하세요 | 15 ppm 이상 | 대피하세요 | 20% 이상 | 대피하세요 | 90 ℃ 이상 | 10 % 이하 | 위험합니다 | - | -
3차 | 17% 이하 | 대피하세요 | - | - | - | - | - | - | 알림발생 없음 |  |  | - | -
STEL | - | - | 200 ppm 이상 | 대피하세요 | 15 ppm 이상 | 대피하세요 | - | - | - | - |  | - | -
TWA | - | - | 30 ppm 이상 | 대피하세요 | 10 ppm 이상 | 대피하세요 | - | - | - | - |  | - | -
Ver.
1.14
규칙 등록
수정
삭제
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 등록할때마다 Ver 생성
2 | 최초 등록 년월일시분초
3 | 등록(수정) 페이지로 이동
4 | 삭제 가능
5 | 규칙 등록
6 | 
7 | 
8 | 
2
3
4
데이터를 삭제해도 적용된 가스센서의 세팅값은 변동되지 않습니다.
삭제하시겠습니까?
취소
확인
확인
삭제되었습니다.
Alert popup
Alert popup
5
기준 | 산소 (O2) |  | 일산화탄소 (CO) |  | 황화수소 (H2S) |  | 메탄 (CH4) |  | 온/습도 (화재위험) |  |  | 움직임 | 
1차 | 23.5% 이상 | 주의하세요 | 30 ppm 이상 | 주의하세요 | 10 ppm 이상 | 주의하세요 | 10% 이상 | 주의하세요 | 80 ℃ 이상 | 15 % 이하 | 주의하세요 | 20 분 이상 | 작업자 상태 확인
2차 | 18% 이하 | 위험합니다 | 200 ppm 이상 | 대피하세요 | 15 ppm 이상 | 대피하세요 | 20% 이상 | 대피하세요 | 90 ℃ 이상 | 10 % 이하 | 위험합니다 | - | -
3차 | 17% 이하 | 대피하세요 | - | - | - | - | - | - | 알림발생 없음 |  |  | - | -
STEL | - | - | 200 ppm 이상 | 대피하세요 | 15 ppm 이상 | 대피하세요 | - | - | - | - |  | - | -
TWA | - | - | 30 ppm 이상 | 대피하세요 | 10 ppm 이상 | 대피하세요 | - | - | - | - |  | - | -
[제 1공장] 7층 A-1 구역 침범상황 발생

## Slide 148
기준 | 산소 (O2) |  | 일산화탄소 (CO) |  | 황화수소 (H2S) |  | 메탄 (CH4) |  | 온/습도 (화재위험) |  |  | 움직임 | 
1차 | % 이상 | 주의하세요 | ppm 이상 | 주의하세요 | ppm 이상 | 주의하세요 | % 이상 | 주의하세요 | ℃ 이상 | % 이하 | 주의하세요 | 분 이상 | 작업자 상태 확인
2차 | % 이하 | 위험합니다 | ppm 이상 | 대피하세요 | ppm 이상 | 대피하세요 | % 이상 | 대피하세요 | ℃ 이상 | % 이하 | 위험합니다 | - | -
3차 | % 이하 | 대피하세요 | - | - | - | - | - | - | 알림 발생 |  |  | - | -
STEL | - | - | 200 ppm 이상 | 대피하세요 | 15 ppm 이상 | 대피하세요 | - | - | - | - |  | - | -
TWA | - | - | 30 ppm 이상 | 대피하세요 | 10 ppm 이상 | 대피하세요 | - | - | - | - |  | - | -
23.5
18
17
30
200
10
15
10
20
20
80
90
15
10
규칙관리 ▶ 규칙 등록
규칙 명
규칙명을 입력하세요
확인
취소
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 제목 입력
2 | 기본값이 희미하게 보이는 상태 기본값 : 디폴트 값
3 | 온/습도 화재위험의 알림을 발생시킬지 여부를 판단
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
2
3
경보 규정에 대한 도움말 보기

## Slide 149
규칙관리 ▶ 수정
규칙 명
지하 1층 밀폐공간 앞 일반지역
Ver.
1.14
확인
취소
기준 | 산소 (O2) |  | 일산화탄소 (CO) |  | 황화수소 (H2S) |  | 메탄 (CH4) |  | 온/습도 (화재위험) |  |  | 움직임 | 
1차 | % 이상 | 주의하세요 | ppm 이상 | 주의하세요 | ppm 이상 | 주의하세요 | % 이상 | 주의하세요 | ℃ 이상 | % 이하 | 주의하세요 | 분 이상 | 작업자 상태 확인
2차 | % 이하 | 위험합니다 | ppm 이상 | 대피하세요 | ppm 이상 | 대피하세요 | % 이상 | 대피하세요 | ℃ 이상 | % 이하 | 위험합니다 | - | -
3차 | % 이하 | 대피하세요 | - | - | - | - | - | - | 알림 발생 |  |  | - | -
STEL | - | - | 200 ppm 이상 | 대피하세요 | 15 ppm 이상 | 대피하세요 | - | - | - | - |  | - | -
TWA | - | - | 30 ppm 이상 | 대피하세요 | 10 ppm 이상 | 대피하세요 | - | - | - | - |  | - | -
23.5
18
17
30
200
10
15
10
20
20
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 수정이기 때문에 처음 등록했던 버전명은 노출됨
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
80
90
15
10
경보 규정에 대한 도움말 보기

## Slide 150
경보안내
Popup 051
경보 도움말 팝업
산소
농도 (%) | 건강영향
18 | 안전한계이나 연속 환기 필요
16 | 호흡, 맥박의 증가, 두통, 메스꺼움, 토할 것 같음
12 | 어지럼증, 토할 것 같음, 체중지지 불능으로 추락
10 | 안면창백, 의식불명, 구토
8 | 실신 혼절, 7~8분 이내에 사망
6 | 순간에 혼절, 호흡정지, 경련, 6분 이상이면 사망
일산화탄소
농도 (ppm) | 건강영향 | 노출시간
30 | 8시간 작업 시 노출 기준 | 8시간
200 | 가벼운 두통과 불쾌감 | 3시간
600 | 두통, 불쾌감 | 1시간
100~2,000 | 정신혼란, 메스꺼움, 두통 현기증 심계항진(두근거림) | 2시간 1.5시간 30분
2,000~2,500 | 의식불명 | 30분
초기값 : 1차 (23.5%), 2차(18%), 3차(17%)
입력 범위 : 0~99.0%
초기값 : 1차 (30ppm), 2차(200ppm)
입력 범위 : 0~1000ppm
황화수소
농도 (ppm) | 건강영향
10 | 8시간 작업 시 노출 기준
50~100 | 가벼운 자극(눈, 기도)
200~300 | 상당한 자극
500~700 | 의식불명, 사망
1,000 이상 | 의식불명, 사망
농도 (ppm) | 건강영향
메탄
주된 위험 | 외관 및 냄새
화재와 폭발 | 무색, 무취 (징후 없음)
상부에 축적 가능 | 
주된 위험 | 외관 및 냄새
초기값 : 1차 (10ppm), 2차(15ppm)
입력 범위 : 0~1000ppm
초기값 : 1차 (10%), 2차(20%)
입력 범위 : 0~99%
온도
습도
입력 범위 : -100.0~100.0 ºC
입력 범위 : 0~100%
심박수
움직임
초기값 : 1차 (20bpm), 2차(30bpm)
입력 범위 : 10~100bpm
초기값 : 20분
입력 범위 : 20~120분
디자인되서 내용만 보여지는 팝업
고용노동부 고시 기준

## Slide 151
전광판 메시지 관리

## Slide 152
전광판 메시지 관리
전광판에 보여질 메시지를 선택할 수 있습니다.
반영
취소
침범발생 알림
일반 작업자가 위험구역에 진입했을 경우
가스센서 이상 알림
산소, 일산화탄소 등 가스 수치가 위험 수치에 도달했을 경우
심박수 위험 알림
안전밴드 착용자의 심박수에 위험이 발생되었을 경우
긴급호출 알림
스마트 태그와 안전밴드에서 긴급호출 버튼을 눌렀을 경우
작업자 정지 발생 알림
안전밴드를 착용한 작업자가 장시간 이동이 없을 경우
화재위험 발생 알림
CCTV로 판독하는 화재위험이 발생 되었을 경우
경고구역 등록 알림
현장 작업자가 경고구역을 등록했을 경우
온도 정보
폭염 주의, 폭염 경보에 대한 정보
풍속계 정보
강풍 주의, 강품 경보에 대한 정보
1
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 활성화 했을 경우 전광판에 메시지가 노출 됨 전광판 메시지 노출 여부
2 | 수정내용 반영
확인
반영되었습니다

## Slide 153
관제패드 알림 설정

## Slide 154
관제패드 알림 설정
System Update Check
관제시스템의 버전을 확인합니다.
현재버전
1.001.021
위험/소리 알림
디바이스가 꺼져있을 때 이상상황 발생 시 푸시 알림을 제어합니다.
침범발생
가스위험
심박수 위험
긴급호출
AP 설치
반영
취소

## Slide 155
푸시 알림 시간 설정 (Super Admin 만 사용 가능한 메뉴)

## Slide 156
위험 알림 시간 설정
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 터치 시 시간설정 기본 창 출력
2 | 반영
확인
반영되었습니다
반영
취소
현장 담당자에게 보내지는 위험 알림(푸시) 발송
현장의 Smart AP 경광등 및 사이렌 울림
오전 08:00
시작 시간
(출근 시간)
시작시간과 종료시간 이외에는 알림이 발생되지 않습니다.
단, 이벤트 내역의 기록은 정상적으로 기록됩니다.
오후 09:00
종료 시간
(퇴근 시간)
1
Cancel
Set
Set time
9
10
11
33
34
35
AM
PM
1

## Slide 157
현장관리 (Super Admin 만 사용 가능한 메뉴)

## Slide 158
공사명 | 담당 PM | 현장 소장 | 주소 | 전화번호 | Map Project ID
부산 국도건설 | 홍길동 | 홍길동 | 부산광역시 000구 000동 | 000-0000-0000 | -
밀양 5공구 터널 | 홍길동 | 홍길동 | 밀양시 000구 000동 | 000-0000-0000 | PRJ000234
000000 0000 건설 | 홍길동 | 홍길동 | 충청북도 청주시 흥덕구 향정동 | 000-0000-0000 | PRJ000233
부산 사상하단 1공구 | 홍길동 | 홍길동 | 부산광역시 000구 000동 | 000-0000-0000 | PRJ000236
수원 광교 업무 5-1블록 복합시설 | 홍길동 | 홍길동 | 경기도 수원시 광교 000동 | 000-0000-0000 | PRJ000231
포항 두호주공 1차 재건축사업 | 홍길동 | 홍길동 | 포항시 000동 000동 | 000-0000-0000 | PRJ000221
현장 관리
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 공사에 대한 개별 정보
2 | 선택 시 (수정) 페이지로 이동
1
2
현장 등록

## Slide 159
현장 관리 ▶ 등록
공사명
생성 하기
취소
담당PM
현장소장
주소
3D Map
Project ID
ID 확인
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 3D map Project ID 입력 필드 추가
2 | ID 확인 버튼을 눌러야 ‘생성하기‘ 단계로 넘어갈 수 있음
2-1 | 입력된 내용이 없을 경우
2-2 | 입력된 내용과 동일한 ID 가 없을 경우
2-3 | 정상적으로 데이터가 있을 경우
3 | Project ID 가 있어야 현장을 생성할 수 있음
3-1 | Project ID 확인하지 않은 상태로 생성하기 버튼을 눌렀을 때 뜨는 팝업
확인
Project ID 를 입력하세요.
2-1
Alert popup
1
2
확인
입력된 Project ID 가 없습니다.
관리자에게 문의하세요.
2-2
Alert popup
확인
정상적으로 확인되었습니다.
현장을 생성하세요.
2-3
Alert popup
전화번호
-
-
3
확인
Project ID 가 확인되야
현장을 생성할 수 있습니다.
3-1
Alert popup

## Slide 160
현장 관리 ▶ 등록(수정)
0000 0000 건설현장
공사명
수정
취소
전화번호
홍길동
담당PM
홍길동
현장소장
충청북도 청주시 흥덕구 향정동
주소
1번지
삭제
■ 버튼 및 기능 설명 | 
1 | 사용기록이 있는 현장은 삭제할 수 없음
2 | 생성된 ID 는 수정할 수 없음 터치해도 무반응
1
사용기록이 있는 현장입니다
삭제하실 수 없습니다
관리자에게 문의하세요
확인
Alert popup
000
-
00
-
000000
3D Map
Project ID
PRJ000234
연결된 Project ID 는 수정할 수 없습니다
2

## Slide 161
End of document